2. melléklet

Az állattartó építmény és az ehhez tartozó trágyatároló megengedett legkisebb távolsága a védett épületektől az állatok súlya és az állatlétszám függvényében

|  | állatlétszám (db) | Állattartó építmény távolsága (méter) |
| --- | --- | --- |
|  |  | minden állandó emberi tartózkodásra szolgáló épülettől (kivétel saját tulajdonú lakó- és gazdasági épület), valamint kúttól | oktatási, egészségügyi, szociális funkciójú épületektől |
|  |  | állattartó épület | trágyatároló |  |
| 20kg-nál kisebb súlyú állat tartására szolgáló épület, ill. az ehhez tartozó trágyatároló esetén (baromfi, nyúl, stb.) | 100 alatt | 15 | 30 | 50 |
|  | 101-2000 | 50 | 100 | 100 |
|  | 2000 fölött | 100 | 200 | 300 |
| 20-200kg közötti súlyú állat tartására szolgáló épület, ill. az ehhez tartozó trágyatároló esetén (kecske, juh, sertés, stb.) | 1-10 | 15 | 30 | 50 |
|  | 11-50 | 50 | 100 | 100 |
|  | 50 fölött | 200 | 200 | 300 |
| 200kg-nál nagyobb súlyú állat tartására szolgáló épület, ill. az ehhez tartozó trágyatároló esetén (szarvasmarha, ló,stb.) | 1-5 | 15 | 30 | 50 |
|  | 6-30 | 50 | 100 | 100 |
|  | 30 fölött | 200 | 200 | 300 |

A tenyésztett állatokat kifejlett állapotban lévő súlyuk alapján kell a megfelelő kategóriába sorolni.