1. melléklet a 11/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Telekalakítási és építési előírások kisvárosias lakóterületen (Lk)

6.1 Az  „Lk-1”  jelű építési övezet

| 1.lakásszám | építési telkenként legfeljebb 2 db |
| --- | --- |
| 2.legkisebb telekterület | 700 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 14 m |
| 4.beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 40% |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 3,50 m / 5,00 m udvari épület esetében 2,00 m / 5,00 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) |
| 7.legkisebb előkert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 10.legkisebb zöldfelület | 40% |
| 11.utcai kerítés | épített jellegű, tömör, vagy áttört, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák, és díszítések felhasználásával |

6.2 Az  „Lk-2”  jelű építési övezet

| 1.lakásszám | építési telkenként legfeljebb 2 db |
| --- | --- |
| 2.legkisebb telekterület | 400 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 14 m |
| 4.beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 160-400 m2 telekterület esetén 60%, de legfeljebb 200 m2, 401-599 m2 telekterület esetén 50%, de legfeljebb 250 m2, 600 m2-t elérő telekterület esetén 40%, de legfeljebb 300 m2, saroktelkek esetében fentieket legfeljebb 15%-kal meghaladhatja |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 3,00 m / 4,50 m udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) |
| 7.legkisebb előkert | kialakult utcasoron az illeszkedés szabályai szerint, új utcasoron 0 m, ez egyben az utcai építési vonal utcai telekhatártól mért távolsága is |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | kialakult utcasoron az illeszkedés szabályai szerint, új utcasoron 6 m |
| 10.legkisebb zöldfelület | 160-400 m2 telekterület esetén 20%, 401-599 m2 telekterület esetén 30%, 600 m2-t elérő telekterület esetén 40% |
| 11.utcai kerítés | épített jellegű, tömör, vagy áttört, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

6.3 Az  „Lk-3”  jelű építési övezet szociális bérlakások számára

| 1.lakásszám | épületenként legfeljebb 6 db |
| --- | --- |
| 2.legkisebb telekterület | kialakult (6600 m2) |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | kialakult (90 m) |
| 4.beépítési mód | szabadonálló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 30%, ezen belül épületenként legfeljebb 250 m2 beépített alapterület |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 4,50 m / 6,50 m udvari épület esetében 3,00 m / 6,50 m |
| 7.legkisebb előkert | 3 m |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | 10 m |
| 10.legkisebb zöldfelület | min. 40% |
| 11.utcai kerítés | épített jellegű, tömör, vagy áttört, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

6.4 Az  „Lk-4”  jelű építési övezet

| 1.lakásszám | építési telkenként 1 db |
| --- | --- |
| 2.legkisebb telekterület | 160 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 6,50 m |
| 4.beépítési mód | ikresen csatlakozó |
| 5.legnagyobb beépítettség | 40% |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 3,50 m / 4,50 m udvari épület esetében 2,00 m / 4,00 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) |
| 7.legkisebb előkert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 10.legkisebb zöldfelület | 40% |
| 11.utcai kerítés | épített jellegű, tömör, vagy áttört, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák, és díszítések felhasználásával |

6.5 Az  „Lk-5”  jelű építési övezet

| 1.lakásszám | építési telkenként legfeljebb 6 db |
| --- | --- |
| 2.legkisebb telekterület | 900 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 20 m |
| 4.beépítési mód | szabadonálló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 40% |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 3,50 m / 4,50 m udvari épület esetében 2,00 m / 4,00 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) |
| 7.legkisebb előkert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 10.legkisebb zöldfelület | 40% |
| 11.utcai kerítés | épített jellegű, tömör, vagy áttört, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák, és díszítések felhasználásával |

6.6 Az  „Lk-6”  jelű építési övezet

| 1.lakásszám | építési telkenként legfeljebb 4 db |
| --- | --- |
| 2.legkisebb telekterület | 750 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 22 m |
| 4.beépítési mód | szabadonálló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 60% |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 5,50 m / 6,50 m udvari épület esetében 3,00 m / 4,00 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) |
| 7.legkisebb előkert | kialakult utcasoron az illeszkedés szabályai szerint, új utcasoron 4 m |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 10.legkisebb zöldfelület | 20% |
| 11.utcai kerítés | épített jellegű, áttört, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák, és díszítések felhasználásával |

6.7 Az  „Lk-7”  jelű építési övezet (a Vak Bottyán lakótelep)

| 1.legkisebb telekterület | kialakult, megtartandó telekstruktúra |
| --- | --- |
| 2.beépítési mód | szabadonálló |
| 3.legnagyobb beépítettség | a tömbtelekre viszonyítva 30% |
| 4.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | lakóépület esetében 9,00 m / 10,50 m gazdasági épület, garázs esetében 3,00 m / 4,00 m |
| 5.legkisebb előkert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 6.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 7.legkisebb hátsókert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 8.legkisebb zöldfelület | a tömbtelek 40%-a |

6.8 Az  „Lk-8”  jelű építési övezet

| 1.lakásszám | építési telkenként legfeljebb 12 db |
| --- | --- |
| 2.legkisebb telekterület | kialakult (2500 m2) |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | kialakult (27 m) |
| 4.beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 40% |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 5,50 m / 6,50 m udvari épület esetében 3,00 m / 4,00 m |
| 7.legkisebb előkert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 10.legkisebb zöldfelület | 30% |
| 11.utcai kerítés | épített jellegű, áttört, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák, és díszítések felhasználásával |

6.9 Az  „Lk-9”  jelű építési övezet

| 1.legkisebb telekterület | 1500 m2 |
| --- | --- |
| 2.legkisebb utcai telekszélesség | 20 m |
| 3.beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 4.legnagyobb beépítettség | 40% |
| 5.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 3,50 m / 5,00 m udvari épület esetében 2,00 m / 5,00 m |
| 6.legkisebb előkert | új építés esetén 5 m |
| 7.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 8.legkisebb hátsókert | 10 m |
| 9.legkisebb zöldfelület | 30% |
| 10.utcai kerítés | épített jellegű, tömör, vagy áttört, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák, és díszítések felhasználásával |