2. melléklet a 11/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 22/2005.(Xll.19.) Önkormányzati rendelethez

Telekalakítási és építési előírások kertvárosias lakóterületen (Lke)

7.1 Az  „Lke-1”  jelű építési övezet

| 1.lakásszám | építési telkenként legfeljebb 2 db |
| --- | --- |
| 2.legkisebb telekterület | 800 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 18 m |
| 4.beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 30%, de legfeljebb 500 m2 |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 3,50 m / 5,00 m udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) |
| 7.legkisebb előkert | kialakult utcasoron az illeszkedés szabályai szerint, új utcasoron 5 m |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | kialakult utcasoron az illeszkedés szabályai szerint, új utcasoron 6 m |
| 10.legkisebb zöldfelület | 50% |
| 11.közterületi kerítés | épített jellegű, áttört, a Várkert u. 1-10.hsz. déli telekvégein tömör, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

7.2 Az  „Lke-2”  jelű építési övezet

| 1.lakásszám | építési telkenként legfeljebb 2 db |
| --- | --- |
| 2.legkisebb telekterület | 1000 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 18 m |
| 4.beépítési mód | a Malom utca felől kialakultan vegyes (oldalhatáron és szabadonálló), a déli telekvégeken új építés esetén oldalhatáron álló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 30% |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 5,50 m / 7,50 m (a megengedett maximumot a lejtő felőli homlokzat magassága külön sem haladhatja meg) udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m |
| 7.legkisebb előkert | kialakult utcasoron az illeszkedés szabályai szerint, újonnan beépülő területen 3 m |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | kialakult utcasoron az illeszkedés szabályai szerint, újonnan beépülő területen 6 m |
| 10.legkisebb zöldfelület | 50% |
| 11.utcai kerítés | épített jellegű, áttört, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

7.3 Az  „Lke-3”  jelű építési övezet

| 1.lakásszám | építési telkenként 1 db |
| --- | --- |
| 2.legkisebb telekterület | 450 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 11 m |
| 4.beépítési mód | ikresen csatlakozó |
| 5.legnagyobb beépítettség | 30% |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 3,50 m / 4,50 m udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m |
| 7.legkisebb előkert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 10.legkisebb zöldfelület | 50% |
| 11.utcai kerítés | épített jellegű, áttört, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |