BALATONgyörök község önkormányzata képviselő-testületének

17/2008. (XII.19.) számú rendelete

a helyi építési szabályzatról

## Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében - az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan - az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatongyörök Község teljes közigazgatási területére, kivéve a (2) bekezdésben felsorolt területrészeket, ahol a módosított szabályozási tervek érvényesek.

(2) E rendelet hatálya alá eső területen területet alakítani, építményt, építmény részt, épületet tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, használni vagy elmozdítani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett csak és kizárólag e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek (továbbiakban tervek) ▪ és az integrált örökségvédelem című terv együttes alkalmazhatóságával szabad.

▪ Szabályozási tervek:

Sza-1 jelű, Külterületi Szabályozási Terv 		M=1:8.000

Sza-2, Sza-3 jelű, Belterület és Felsőhegy Szabályozási Terve 		M=1:2.000

Sza-4 jelű – Paphegy, Becehegy  Szabályozási Terve	M=1:2.000

IÖ jelű, Integrált Örökségvédelem 	M=1:8.000

(3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz, amelyek alól az első fokú építési hatóság – jegyző - csak azon a területen és csak abban a körben biztosíthat eseti eltérést, ahol, és amely tárgyat érintően erre az önkormányzati rendelet kifejezetten feljogosítja.

(4) A csillaggal jelölt szabályozási elemek OTÉK-ban foglalt határértékeknél megengedőbb értékek, melyekhez a minisztériumi hozzájárulást a BM Balatoni Területi Főépítészi iroda 90-3/2005. számú hozzájárulásában megadta.

I. FEJEZET

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

2. §

(1) A  tervezési terület -

■ üdülőházas üdülőterületeinek -,

■ településközpont vegyes területeinek -,

■ különleges területeinek -,

■ zöldterületeinek övezeteiben,

■ a Vízpart-rehabilitációs szabályozási tanulmánytervvel érintett parti sávban (vprt jelű övezetekben),

■ illetve minden olyan esetben, amikor az építési hatóság úgy ítéli meg, hogy a tervezett létesítmény a környezetétől jelentősen eltér, az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás két lépcsős lehet:

# a.) Először a telekalakítás és a beépítés, továbbá az építészeti és településképi követelmények előzetes tisztázása céljából elvi építési engedély készítendő.

- Az elvi építési engedélyhez tartozó helyszínrajz az egész telektömbre, vagy minden érintett telektömbre terjedjen ki.

- A benyújtott elvi építési engedélyezési tervdokumentációt az építészeti és településképi követelmények előzetes tisztázása céljából, a mindenkor hatályos, „az építészeti-műszaki tervtanácsokról” szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben, az illetékes területi építészeti-műszaki tervtanácson be kell mutatni.

- A c.) pontnak megfelelően véleményeztetett elvi építési engedély szerint elkészített, építési engedélyezési dokumentáció alapján építési engedély kérhető;

(2) A sugárzás céljára(adóantenna) is felhasználni kívánt antenna a tervezési területen nem létesíthető.

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai

### 3. §

(1) Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket számára a 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet kötelezően meghatároz.

(2) Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás vagy az építés minősége a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.

(3) Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről vagy magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított.

(4) Azon kialakult esetekben, ahol az építmények-, épületek közti távolság kisebb mint az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott távolság, az építési engedélyezési eljárás során minden esetben be kell szerezni tűzvédelmi szakhatósági véleményt.

(5) Minden beépítésre szánt területen az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott mértékű járműtárolót, gépkocsi várakozó helyet és rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani.

(6)	A közigazgatási terület beépítésre nem szánt területein – külterületen –
tömör kerítés nem létesíthető, a kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet.

A kerítésépítéssel kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság 6840. számú elvi állásfoglalása:

Bírósági hatáskörbe tartozik a szomszédos telkeket elválasztó kerítés létesítése, illetőleg visszaállítása tárgyában keletkezett jogvita elbírálása. Az építésügyi hatóság csak városrendezési, közbiztonsági, továbbá más közérdekből, illetőleg a használat módja miatt rendelhet el, vagy tilthatja meg az építési telek határán kerítés létesítését

( Ptk. 7. §, Ptk. 6. §, OÉSZ 73. § (2) bek.(

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

4.§

(1)	A szabályozási tervlapokon kötelező erejű szabályozási elemek módosítása a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítását vonja maga után.

(2) A kötelező szabályozási elemek a következők:

■ a terv határa,

■ szabályozási vonal - közterületet nem közterülettől elválasztó vonal:

- meglévő, megmaradó ingatlanhatár,

- újonnan kialakított, módosított határok,

■ eltérő terület-felhasználási módok, területegységek határa,

■ építési övezet határa;

■ területegységre, építési övezetre vonatkozó előírások;

■ építési hely határa (az övezetenkénti előírások paraméterei szerint, a kialakult vagy kialakítandó telekhatárokhoz igazítva);

■ kötelező fásítás, beültetési kötelezettség határa;

■ be nem építhető kertfelület,

■ védelmi kategóriák és határvonalak,

(3) Amennyiben szabályozási vonallal, terület-felhasználási egységgel vagy övezethatárral egybeeső telekhatár változik, a közterület határa, a használat illetve az övezet értelemszerűen a változással egyezően alakul.

(4) Telekhatár(ok) kialakítása illetve megváltoztatása esetén, az építési hely és határvonala a tényleges határ(ok)tól mért kötelező elő-, oldal és hátsókertek betartásával értelemszerűen alakítható.

(5) A meglévő, megtartható épület (terven kitöltéssel jelölt) építési helyet is jelent.

(6) Az építési helyen kívül meglévő (terven kitöltés nélkül jelölt) épületek megtarthatók, de bontás esetén új építés csak a jelen előírás szerint lehatárolt építési területen létesíthető.

(7) Ahol a terv építési helyet nem jelöl, ott az övezeti előírásokban meghatározott paraméterek szerinti elő-, oldal- és hátsókertek értelemszerűen biztosítandók.

- Ahol a terv beültetési kötelezettséget ír elő, ott az OTÉK 25. §-ában meghatározott gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt többszintes növényállomány telepítendő, ha a terv övezetenkénti előírása másképpen nem rendelkezik.

- A növényesítés csak őshonos növényállomány telepítésével végezhető (ld. jelen rendelet 1. számú függelék a Növényalkalmazás elvei).

- Az övezeti jelekben előforduló “K” betűjelzés kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre előírt paramétereket a kialakult állapot szerinti adatok meghaladják –

- a kialakult állapot tartható: telekméret, beépítettség, építménymagasság, előkert vonatkozásában újjáépítés esetén is. Beépítettség és építménymagasság a konkrét telken, előkert pedig, egy teljes utcasoron tartható.

- oldal- és hátsókert vonatkozásában, ha a kialakult állapot szerint az épületek közti távolság OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott értéknél kisebb, ez az érték csak átépítés esetén tartható. Új építésnél a távolságokat az előírás szerint biztosítani kell (ld.: még 3. §. (5) bekezdés).

- Az övezetenkénti előírásokban csillaggal jelölt (*) szabályozási elemek OTÉK-ban foglalt határértékeknél megengedőbb értékek, melyekhez a minisztériumi hozzájárulást a Területi Főépítészeti Iroda övezetenként megadta.

- A terv BTSZ rövidítéssel minden esetben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvényre utal.

- A terv vprt rövidítéssel minden esetben a Balaton Vízpartrehabilitációs Tanulmánytervvel érintett övezeteire utal.

- Az irányadó jellegű szabályozási elemek vagy a szabályozás egy lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk további részlettervezést igényel, ezért azok értelemszerűen módosíthatók az építésügyi hatóság jogkörében. Építésügyi hatóság ilyen esetben a Területi Tervtanács véleményét kikérheti.

- Az irányadó szabályozási elemek a következők:

■ irányadó szabályozási vonal,

■ javasolt telekhatár,

■ megszüntető jel,

■ javasolt funkciók;

(16) A kialakult, változó beépítésű területeken a szabályozási terv beépítési módra tett javaslata a kialakult telekhatárokhoz, illetve a javasolt telekhatárokhoz igazodó irányadó lehetőség. Eltérés esetén a kérdéses ingatlan közvetlen környezetére (minden irányban legalább 3-3 szomszédos ingatlanra) be kell mutatni, hogy a tervezett új beépítés a szomszédos telkek átépítését illetve beépítését nem akadályozza.

II. FEJEZET

Településszerkezet, területfelhasználás

5.§

(1) A tervezési terület építésügyi szempontból

a.)	beépítésre szánt területre és

b.)	beépítésre nem szánt területre osztott.

(2) A tervezési területen az építési engedély teljes közművesítettséghez kötött. A teljes közművesítettség mértéke OTÉK 8. § (2) bekezdés a.) pontja szerint értendő, továbbá légkábel nem létesíthető.

(3) A tervezési terület beépítésre szánt területei

1. lakó-		L jelű,

1.1 falusias -,		Fl-1 jelű,

1.2 kertvárosi lakó-,		Lke-1 jelű,

1.3 kertvárosi lakó-,		Lke-2 jelű,

1.4 kertvárosi lakó-,		Lke-3 jelű,

1.5 kertvárosi lakó-,		Lke-4 jelű,

1.6 kertvárosi lakó-,		Lke-5 jelű,

2. vegyes-,	V jelű,

2.1.  településközpont vegyes-,	     	 Vt-1 jelű,

2.2.  településközpont vegyes-,	     	 Vt-2 jelű,

2.3. településközpont vegyes-,	     	 Vt-3 jelű,

3. üdülő	                                                                                                                   Ü jelű

3.1. üdülőházas üdülő- ,	Üü-1 jelű,

3.2. üdülőházas üdülő- ,	Üü-2 jelű,

3.3. hétvégiházasházas üdülő- 	                                                             Üh-1 jelű,

3.4. hétvégiházasházas üdülő-                                                                       	Üh-2 jelű,

4. különleges

4.1.Elsősorban települési szintű szabadidő eltöltésével, sportolással kapcsolatos tevékenységek folytatására szánt terület,	                                K-sp,  K-spvprt  jelű,

4.2 Elsősorban térségi szerepkörű strand, látványfürdő, szabadidő eltöltésével kapcsolatos létesítmények elhelyezésére szolgál.                                    	 K-stvprt jelű,

4.3 Elsősorban magas üdülési minőséget szolgáló létesítmények, szálló, kongresszusi központ, gyógyüdülő, fitness-welness célú tevékenységek épületeinek, kisebb fedett-nyitott szabadidős létesítmények -, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál.	K-sz,f,gy jelű,

4.4  Elsősorban magas üdülési minőséget szolgáló létesítmények, szálló, kongresszusi központ, gyógyüdülő, fitness-welness célú tevékenységek épületeinek, kisebb fedett-nyitott szabadidős létesítmények -, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál, a vízpart rehabilitációs tanulmánytervvel érintett parti sávban.

K-sz,f,gyvprt jelű,

4.5 Felhagyott bányák -kopárság elnevezésű- területei	K-b.rek jelű,

4.6 A település temetője	K-temető jelű,

4.7 Elsősorban településüzemeltetési létesítmények elhelyezésére szolgáló	K-tü jelű,

területekre tagolódnak.

(4)	A beépítésre szánt területekre vonatkozó főbb szabályozási elemeket az alábbiakban értelmezett övezeti jel tartalmazza:

| Övezeti jel Lke-2 | Beépítési mód K(Sz,O,Ikr)/O/Ikr | Beépítettség (%) K/30 |
| --- | --- | --- |
|  | Építménymagasság(m) K(..)/5,0 | Teleknagyság(m2) K/600/450 |

- Az övezeti jelben a betűjel a területfelhasználásra utal, a szám pedig, az azonos területfelhasználáson belül eltérő karakterű alövezetek számát mutatja.

- Az övezeti jelben indexszel feltüntetett betűjel az elsődleges használatra utal, melyek jelentése a következő:

▬Sp–sportolással kapcsolatos -,

▬St–szabadidős létesítmények, strand, látványfürdő -,

▬Gy–gyógyászattal kapcsolatos gyógyszálló, gyógyüdülő -,

▬sz–szállodák, kereskedelmi szálláshelyek -,

▬f–fitness-wellness célú vendéglátó létesítmények -,

▬b.rek.–rekultiválandó bánya,

▬tü–települési szintű szolgáltató, karbantartó, településüzemeltetés létesítményeinek elhelyezésére szolgáló területek,

▬T-temető,

▬Busz– utóbusz pályaudvar,

- A beépítési mód sorában a “K” betűjel után zárójelben levő betűjelek az övezetben kialakult beépítési módokat mutatják, a betűjelek sorrendje többségi előfordulást is tükröz. A “/ ” jelekkel elválasztott betűjelek a beépítési módra vonatkozó, szabályozási tervben rögzített lehetőséget mutatják, a betűjelek sorrenje elsőbbséget is jelent, tehát a beépítési mód kizárásos alapon kerülhet meghatározásra a részletes övezeti előírás szerint.

- A beépítettség(%) sorában a “K” betűjel kialakult állapotra utal (ld.jelen előírás 4. §.(10) bekezdésének a.) pontját), az első szám az övezet telkeinek maximális beépíthetőségét mutatja. Ahol második szám van, az saroktelek eltérő beépíthetőségére, vagy más övezeti sajátosságra utal, melyet a szabályzat övezetenként részletez.

- Az építménymagasság(m) sorában a “K” betűjel és ahol előfordul, a zárójelben levő szám kialakult állapotra utal (ld.jelen előírás 4. §.(10) bekezdésének a.) pontját). A “/ ” jel utáni első szám az övezet létesíthető maximális építménymagasságát mutatja. Ahol második szám is van, az általában a kialakítható épület/építmény legnagyobb vagy legkisebb homlokzatmagasságát jelenti, melyet a szabályzat övezetenként részletez.

- A teleknagyság(m2) sorában a “K” betűjel kialakult állapotra utal (ld.jelen előírás 4. §.(10) bekezdésének a.) pontját). A “/ ” jel utáni első szám az övezetben kialakítható teleknagyság legkisebb méretét mutatja. Ahol második szám is van, az-az övezetben előforduló sajátos beépítésekre vonatkozó legkisebb kialakítható telekméretet jelenti, melyet a szabályzat övezetenként részletez.

- A telekalakítás lehetőségeire vonatkozóan: amennyiben a telekalakításban résztvevő kialakult telkek együttes mérete a telekalakítás során nem csökken, de a telekalakítás után sem éri el külön-külön a telkek mérete az övezetre előírt kialakítható telek legkisebb méretét, úgy a telekalakítás engedélyezhető.

- Telekfelosztás esetén: ha a kialakult telek az övezetre előírt legkisebb telekméret szerint felosztható, a felosztás engedélyezhető akkor is, ha az így létrejött új telkek szélessége az övezetben előírtnál kisebb, de nagyobb 14 m-nél, vagy ha a telek közterületi kapcsolata legalább 3 m (nyúlványos  telek).

- Nyelestelek kialakítása esetén: az oldalkertek távolságát a 7. számú melléklet szerint kell meghatározni.

(5) A tervezési  terület beépítésre nem szánt területei

1.  közlekedési-, közműelhelyezési-,	Köu jelű,

2.  zöld-,		Z jelű,

3.  általános mezőgazdasági területekre, 	Má-1, Má-2, Má-3 jelű,

4. 	kertgazdasági  területek, 	Mk-1,Mk-2 jelű,

5.  erdőterületre

5.1 véderdő-,		E-v jelű,

5.2 turisztikai célú erdő-,		E-t jelű,

5.3 gazdasági célú erdőterületekre -,		E-g jelű,

6. vízgazdálkodási területekre tagolódnak.	V-1, V-f, V-n, V-k jelű,

Beépítésre szánt területek

#### Lakóterület

6.§

- A lakóterületek övezeti tagolódását a szabályozási terv tünteti fel és a következő táblázatok tartalmazzák a vonatkozó részletes előírásokat.

| (2) Az |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lke-1 | K(O,Sz)/O,Sz | K/20 |  |  |
|  |  | K/4,5/6,5 | K/1000 |  |  |

jelű övezet Csetény összefüggő kertes, villa-szerű lakóövezete, amely a 4,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (10) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben | elhelyezhető funkció: OTÉK 13. §. (2) bekezdés: 1,2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen• (3) bekezdés 2. pontja szerinti építmények és a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület. |
| --- | --- | --- |

|  | • Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás, telekhatár-rendezés az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 1000(800) •m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 18,0 (15) •m |

|  | • A zárójeles szám kivételesen ott tartható, ahol a telek eredeti nagysága ill. szélessége új telek kialakításának megfelel, de út illetve nyél építési területének biztosítása miatt a táblázatban rögzített érték alá lecsökkent. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult oldalhatáron álló, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló illetve szabadon álló lehet• | 20 | 50 |

|  | •▬Szabadon álló beépítés akkor engedélyezhető, ha az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott épületek közti távolság így biztosítható. ▬Nyelestelek esetén elsősorban szabadon álló beépítési mód engedélyezhető, oldalhatáron álló beépítés akkor lehet, ha a legalább tömb méretű területen az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott épületek közti távolság csak így biztosítható. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több is lehet | K tartható ill. 6,0/12/0 m• | K * tartható ill. 6,0 m•• K * tartható ill. 3,0 m•• | K tarható ill. 6,0 - 18 m ••• | Oldalhatáron álló Szabadon álló |

|  | • ▬Közvetlenül a 71-es útra néző építési telek esetében, az előkert legalább 12,0 m, a hátsókert pedig 6,0 m legyen. ▬Tereplejtést kihasználva, (lejtő felé néző oldalon) az előkertben zöldített felszínnel kialakított támfalgarázs létesíthető. ▬Kialakult állapot szerint, saroktelken, továbbá az oldalhatáron álló beépítés mentén 0,0 m is lehet. ●●▬Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint 6,0 m, akkor a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság tartandó. ▬ Bármely olyan beépítés esetén, amikor az oldalkertek egymással szomszédosak (váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés esetén, saroktelken) az oldalkert nagysága legalább 3,0 m legyen. ▬ Ahol a szomszédos oldalkertek nagysága kisebb, mint 3,0 m, ott legalább a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele tartandó. ▬ Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, vagy váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés esetén kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele, ott minden esetben az építési engedélyezés során be kell szerezni a tűvédelmi szakhatóság véleményét. ▬ Nyelestelken a beépítési módtól függetlenül, legalább két oldalkert 6,0 m legyen. Amennyiben a nyeles telek egyik mérete meghaladja a 40 m-t, ott legalább egyik irányban a telekméret függvényében meghatározott hátsókert tartandó (ld. 7. és 1. számú melléklet). ▬A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület, épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje oldalhatáron álló beépítésnél 5,0 vagy 4,0 m lehet. ••• ▬ Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében az 1. számú melléklet szerint lehet. ▬ Az elő- és hátsókert kilátásvédelmi szempontok miatt felcserélhető, mérete a táblázat adatától eltérően is megállapítható az építésügyi hatóság jogkörében. A táblázat adatától eltérő méretek esetén, a kilátásvédelem biztosítását legalább a tervezett épület 2-2 szomszédját is bemutató fotómontázzsal igazolni kell. *Oldalhatáron álló beépítésnél a < 4,5 m-es, szabadon álló beépítésnél a < 2,25 m-es kialakult oldalkert, OTÉK-ban foglalt határértéktől megengedőbb érték, melyhez hozzájárulását a BM Balatoni Területi Főépítészi Iroda 90-3/2005. számú szakvéleményében megadta. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 5,0/6,5 m• | Jellemzően magastető lehet | 12,0 m | Hullámpala nem lehet. |

|  | • Az épületek homlokzatmagasságának egyetlen pontja sem haladhatja meg a 6,5 m-t. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások: - |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: a 6. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 2/1-, 3-, 5-9-, 10/1-, ./2, 11-12-, 16/1-, 3264/1-, 3267 hrsz-ok (ld. 2. számú melléklet); b.) BTSZ szerint: ▬Településkép –védelmi övezetbe tartozik, T-1 ▬Nagyrészt felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen elhelyezkedő övezetek SZ-1 ▬Eróziónak fokozottan kitett terület P-2 ▬Az övezet ingatlanjainak belterületbe vonása a 2000. évi CXII. Törvény hatályba lépésének időpontjáig megtörtént, így a Bt. IV. fejezet Záró Rendelkezések 54. § a.) pontja alapján települési területként kezelhetők. U-1 |

| (3) Az |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lke-2 | K(O,Sz, Ikr)/O,Sz | K/25 |  |  |
|  |  | K/5,0/6,5 | K/900 |  |  |

jelű övezet jellemzően nagykertes, újabban folyamatosan átstrukturálódó, átépülő lakóövezet, amely az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (10) bekezdés,

| 1. | Az övezetben | elhelyezhető funkció:OTÉK.13.§(2) bekezdés: 1,2,3,4 pontja szerinti, valamint kivételesen● (3) bekezdés 1,2 pontja szerinti építmények és a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület. |
| --- | --- | --- |

|  | • az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni, hatlakásos épület csak az 1000 m2-t meghaladó teleknagyság esetén létesíthető. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás, telekhatár-rendezés az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 800 m2• |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 18,0 m• |

|  | • Kivételesen ettől kisebb érték ott lehet, ahol a telek eredeti nagysága ill. szélessége új telek kialakításának megfelel, de út illetve nyél építési területének biztosítása miatt a táblázatban rögzített érték alá lecsökkent. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Oldalhatáron álló, szabadon álló ill. ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló lehet, kivételesen szabadon álló is engedélyezhető • | 25 | 50 |

|  | • ▬ Nyelestelken elsősorban szabadon álló beépítési mód engedélyezhető, ott oldalhatáron álló beépítés akkor lehet, ha az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott épületek közti távolság csak így biztosítható. ▬ Szabadon álló beépítés akkor is engedélyezhető, ha egy telektömb területén igazoltan, az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott épületek közti távolságok csak így biztosíthatók. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több is lehet | K tartható ill. 6,0/12,0/0 m• | K * tartható ill. 6,0 /5,0m•• K * tartható ill.3,0 m•• | K tarható ill. 6,0 - 36 /0,0 m ••• | Oldalhatáron álló Szabadon álló |

|  | • ▬ Közvetlenül a Fő útra néző építési telek esetében -kivéve, ha szerviz út épül a Fő út mentén- az előkert legalább 12,0 m legyen, ott a hátsókert 6,0 m lehet. ▬Kialakult állapot szerint, saroktelken, továbbá az oldalhatáron álló beépítés mentén 0,0 m is lehet. ●●▬Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint 6,0 m, akkor a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság tartandó. ▬ Bármely olyan beépítés esetén, amikor az oldalkertek egymással szomszédosak (váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés esetén, saroktelken) az oldalkert nagysága legalább 3,0 m legyen. ▬ Ahol a szomszédos oldalkertek nagysága kisebb, mint 3,0 m, ott legalább a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele tartandó. ▬ Azon esetekben, ahol a kialakult telek utcai homlokvonala <16,0 m-nél, ott az oldalkert a tényleges építménymagasságokból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság lehet, azaz 5,0 m. ▬ Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, vagy váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés esetén kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele, ott minden esetben az építési engedélyezés során be kell szerezni a tűvédelmi szakhatóság véleményét. ▬ Nyelestelken a beépítési módtól függetlenül, legalább két oldalkert 6,0 m legyen. Amennyiben a nyeles telek egyik mérete meghaladja a 40 m-t, ott legalább egyik irányban a telekméret függvényében meghatározott hátsókert tartandó (ld. 7. és 1. számú melléklet). ▬ A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület, épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje oldalhatáron álló beépítésnél 5,0 vagy 4,0 m lehet. •••▬ Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében az 1. számú melléklet szerint lehet. ▬ Kivételes esetben, < 30,0 m telekmélység esetén a hátsókert 0,0 m lehet, de ekkor OTÉK 36 §. (2) bekezdés a.) pontja szerint a hátsó homlokfal tűzfalas kialakítású legyen. *Oldalhatáron álló beépítésnél a < 5,0 m-es, szabadon álló beépítésnél a < 2,5 m-es kialakult oldalkert, OTÉK-ban foglalt határértéktől megengedőbb érték, melyhez hozzájárulását a BM Balatoni Területi Főépítészi Iroda 90-3/2005. számú szakvéleményében megadta. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 5,0/6,5 ● m | Jellemzően magastető lehet | 12,0 m | Hullámpala nem lehet. |

|  | ● Az épületek homlokzatmagasságának egyetlen pontja sem haladhatja meg a 6,5 m-t. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások: - |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: ▬ A 3. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 75-, 76-83-, 84/1-, ./2-, ./3-, 86/1-, ./2-, 87-90-, 91/2-, 92 hrsz-ok. ▬ A 6. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 563-, 564-, 568-, 569-, 570/3-, 574/3-, 574/4-, 575/4-, 576/4-, 577/2-, 578-, 579/5-, 580/4-, 580/5-, 581/3-, 583/3 hrsz-ok (ld. 2. számú melléklet); b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen elhelyezkedő övezetek, SZ-1 |

| (4) Az |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lke-3 | K(Sz,O,Ikr)/Sz,O,Ikr | K/30 |  |  |
|  |  | K/5,0/6,5 | K/700 |  |  |

jelű övezet apró telkes lakóövezet, amely az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú, legfeljebb kétlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld.4. §. (10) bekezdés,

| 1. | Az övezetben | elhelyezhető funkció: OTÉK 13..§. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen• (2) bekezdés 1 és (3) bekezdés 2, 3 pontja szerinti építmények és a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület. |
| --- | --- | --- |

|  | • az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni, négylakásos épület csak a 700 m2-t meghaladó teleknagyság esetén létesíthető. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás, telekhatár-rendezés az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek csak a terv szerint létesíthető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 700 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 16,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló ill. ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés a tömbben jellemző beépítési mód szerint szabadon álló ill. oldalhatáron álló lehet, kivételes• esetben ikresen csatlakozó is engedélyezhető | 30 % | 50 |

|  | • Ikresen csatlakozó beépítés akkor engedélyezhető, ha az épületek közti távolság az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott értékek szerint csak így biztosítható. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | < 500 m2 teleknagyság esetén csak egy épület, egyéb esetekben több is lehet | K tartható ill.5,0/12,0/0 m• | K tartható ill. 5,0 m•• K tartható ill.3,0 m•• | 6,0 – 36 m ••• | Oldalhatáron álló Szabadon álló Ikresen csatlakozó |

|  | • ▬ Közvetlenül a Fő útra néző építési telek esetében az előkert legalább 12,0 m legyen, ott a hátsókert 6,0 m lehet. ▬ Saroktelken az oldalhatáron álló beépítés mentén 0,0 m is lehet. ●●▬Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint 5,0 m, akkor a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság tartandó. ▬ Bármely olyan beépítés esetén, amikor az oldalkertek egymással szomszédosak (váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló, ikresen csatlakozó beépítés esetén, saroktelken) az oldalkert nagysága legalább 3,0 m legyen. ▬ Ahol a szomszédos oldalkertek nagysága kisebb, mint 3,0 m, ott legalább a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele tartandó. ▬ Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, vagy váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló, ikresen csatlakozó beépítés esetén kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele, ott minden esetben az építési engedélyezés során be kell szerezni a tűvédelmi szakhatóság véleményét. ▬ Nyelestelken a beépítési módtól függetlenül, legalább két oldalkert 6,0 m legyen. ▬ A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület, épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje oldalhatáron álló beépítésnél 4,0 vagy 3,0 m lehet. •••▬ Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében az 1.számú melléklet szerint lehet. ▬ Kivételes esetben, < 20,0 m telekmélység esetén a hátsókert 0,0 m lehet, de ekkor OTÉK 36 §. (2) bekezdés a.) pontja szerint a hátsó homlokfal tűzfalas kialakítású legyen. *Oldalhatáron álló beépítésnél a < 5,0 m-es, szabadon álló, ikresen csatlakozó beépítésnél a < 2,5 m-es kialakult oldalkert, OTÉK-ban foglalt határértéktől megengedőbb érték, melyhez hozzájárulását a BM Balatoni Területi Főépítészi Iroda 90-3/2005. számú szakvéleményében megadta. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 5,0/6,5● m | Jellemzően magastető lehet | 12,0 m | Hullámpala nem lehet. |

|  | ● Az épületek homlokzatmagasságának egyetlen pontja sem haladhatja meg a 6,5 m-t. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások:- |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: ▬A 11. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 436/2-, 458/2-, 461-, 469/1-, 469/2-, 470/4-, 471-, 472/2-, 473-, 487-490-, 396/2-, 404-, 408-, 409/2-, 412/1-, 413/2-, 414/2-, 415/3 hrsz-ok. ▬ A 6. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlant: 552-561-, 570/1-, 570/2-, 571-573/2-, 574/1-, 574/2-, 575/1-, 576/1-, 577/1-, 579/1-, 579/2-, 580/1-, 580/2-, 582-, 583/1-, 584/1 hrsz (ld. 2. számú melléklet); b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny és érzékeny területen területen fekszenek az övezet egységei SZ-1, SZ-2 |

| (5) Az |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lke-4 | K(SZ,O)/O/Sz | K/25/30 |  |  |
|  |  | K/5,0/6,5 | K/700 |  |  |

jelű övezet összefüggő nagykertes lakóövezet, amely az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (10) bekezdés,

| 1. | Az övezetben | elhelyezhető funkció: OTÉK 13..§. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen• (2) bekezdés 1 pontja valamint (3) bekezdés 2, 3 pontja szerinti építmények és a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület. |
| --- | --- | --- |

|  | • az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni, hatlakásos épület csak a 700 m2-t meghaladó telkeken létesíthető. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás, telekhatár-rendezés az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K vagy 700 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K vagy 18,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló ill. oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló vagy szabadon álló legyen• | 25/30 ••% | 50 |

|  | • Szabadon álló beépítés jellemzően akkor engedélyezhető, ha a kialakult telekszélesség ≥ 16,0 m, vagy a kialakult beépítés az OTÉK 36. §. (2) bekezdése szerinti távolságok biztosítását másképpen nem teszi lehetővé. •• A második szám saroktelken alkalmazható értékek |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több is lehet | K vagy 6,0/0,0/2,5• m | K*/2,5 •• m K* 5,0•• m | 6-36 ••• | Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  | • Saroktelken az oldalhatáron álló beépítés mentén 0,0 m lehet, szabadon álló beépítés esetén egyik irányban az oldalkert mérete tartható. •• ▬ Bármely olyan kialakult beépítés esetén, amikor az oldalkertek egymással szomszédosak (váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés, teleknyúlvány(nyél) mellett, saroktelken) az oldalkert nagysága 2,5 m lehet. ▬Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint 5,0 m, akkor a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság tartandó. ▬ A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület, épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertjével együtt biztosítható az előírt oldakert. ▬ Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, vagy váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés esetén kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele, ott minden esetben az építési engedélyezés során be kell szerezni a tűvédelmi szakhatóság véleményét. ▬ Nyelestelken a beépítési módtól függetlenül, legalább két oldalkert 6,0 m legyen. ••• ▬ Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében az 1. számú melléklet szerint lehet. *Oldalhatáron álló beépítésnél a < 5,0 m-es, szabadon álló beépítésnél a < 2,5 m-es kialakult oldalkert, OTÉK-ban foglalt határértéktől megengedőbb érték, melyhez hozzájárulását a BM Balatoni Területi Főépítészi Iroda 90-3/2005. számú szakvéleményében megadta. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 5,0/6,5 • m | Jellemzően magastető lehet | 12,0 m | Hullámpala nem lehet. |

|  | • saroktelken alkalmazható értékek |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások: - |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: ▬ A 2. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 3097 hrsz. ▬ A 3. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 3098-3107-, 3109-3132-, 3133-3136-, 3364-3365-, 3140-3144 hrsz-ok. ▬ Az 5. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 166/4-,./5-,171/1-,./4-, 174/3-, ./4-, ./5-, 175/3-, ./4-, 179/3-, 182/2-, 186/3-, ./6-, 187/1-, ./2-,188/2-,./5-,189/1-, ./2-,./4-,./5-, 190/1-,191-,192-,199/4-,200/1-,./3-,./4-,201/2-,202/3-,./4-,./5-,205/2-,./4-,207/1-,./3-,210/1-,./3 hrsz-ok (ld. 2. számú melléklet); b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny ill. érzékeny területen fekszenek az övezet egységei SZ-1, SZ-2 |

| (6) Az |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lke-5 | SZ | 25/30 |  |  |
|  |  | 5,0/6,5 | K/900 |  |  |

jelű övezet összefüggő nagykertes lakóövezet, amely az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (10) bekezdés,

| 1. | Az övezetben | elhelyezhető funkció: OTÉK 13.§(2) bekezdés: 1,2,3,4 pontja szerinti, valamint kivételesen• (3)bekezdés 1,2,3 pontja szerinti építmények és a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület. |
| --- | --- | --- |

|  | • az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni, hatlakásos épület csak a 900 m2-t meghaladó telkeken létesíthető. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás, telekhatár-rendezés az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 900 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 18,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló beépítés engedélyezhető | 25/30 • | 50 |

|  | • a második szám saroktelken alkalmazható értékek |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több is lehet | K tartható ill. 6,0 m | 3,0 m | 6,0-36 m • | Szabadon álló |

|  | • Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében az 1. számú melléklet szerint lehet. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 5,0 /6,5 • m | Jellemzően magastető lehet | 14,0 m | Hullámpala nem lehet. |

|  | • a második szám saroktelken alkalmazható értékek |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások: - |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: ▬ A 2. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlant: 3080-, 3095 hrsz. ▬ A 3. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 3097-3107-, 3109-3118-, 3124-3136-, 3140-3144-, 3364-3365 hrsz-ok (ld. 2. számú melléklet); b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszenek az övezetek SZ-1 ▬ Az övezet, a BTSZ Tájképvédelmi, ill. tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területe övezethatárának természetes határvonalakhoz történő kisebb kiigazítása után, települési terület U-1 |

| (7) Az |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lf-1 | K(O,Sz)/O,Ikr,Sz | K/25 |  |  |
|  |  | K/4,5 | K/900 |  |  |

jelű övezet Zsöllehát összefüggő kertes lakóövezete, amely az 4,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (10) bekezdés,

| 1. | Az övezetben | elhelyezhető funkció: OTÉK 14. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 pontja szerinti épületek. |
| --- | --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás, telekhatár-rendezés az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 900(700) •m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 18,0(14,0) m• |

|  | • A zárójeles szám kivételesen ott tartható, ahol a telek eredeti nagysága ill. szélessége új telek kialakításának megfelel, de homlokvonala út illetve nyél építési területének biztosítása miatt a táblázatban rögzített érték alá lecsökkent. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Oldalhatáron álló, illetve szabadon álló beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen, kivételesen ikresen csatlakozó, illetve szabadon álló is lehet.• | 25 | 50 |

|  | •▬Ikresen csatlakozó beépítés ≤12,0 m telekszélesség esetén engedélyezhető, ha az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott épületek közti távolságok csak így biztosíthatók. ▬ Nyelestelek esetén szabadon álló beépítési mód engedélyezhető, oldalhatáron álló beépítés kivételesen ott lehet, ahol az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott épületek közti távolság csak így biztosítható. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több is lehet | K tartható ill. 5,0/12,0/0 m• | K * tartható ill. 5,0 m•• K * tartható ill. 3,0 m•• | K tarható vagy 6,0-18 m ••• | Oldalhatáron álló Ikresen csatlakozó Szabadon álló |

|  | • ▬Közvetlenül a Fő útra néző építési telek esetében, az előkert legalább 12,0 m legyen. ▬Kialakult állapot szerint illetve saroktelken az oldalhatáron álló beépítés mentén 0,0 m is lehet. ●●▬Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint 5,0 m, akkor a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság tartható. ▬Bármely olyan beépítés esetén, amikor az oldalkertek egymással szomszédosak (váltakozó oldalhatáron álló, ikresen csatlakozó beépítés esetén, saroktelken) az oldalkert nagysága legalább 3,0 m legyen. ▬Ahol a szomszédos oldalkertek nagysága kisebb, mint 3,0 m, ott legalább a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele tartandó. ▬Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, vagy váltakozó oldalhatáron álló, ikresen csatlakozó beépítés esetén kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele, ott minden esetben az építési engedélyezés során be kell szerezni a tűvédelmi szakhatóság véleményét. ▬Nyelestelken a beépítési módtól függetlenül, legalább két oldalkert 5,0 m legyen. Amennyiben a nyeles telek egyik mérete meghaladja a 40 m-t, ott legalább egyik irányban a telekméret függvényében meghatározott hátsókert tartandó. ●●●▬ Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében az 1. számú melléklet szerint lehet. * A < 4,5 m-es kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél, a < 2,5 m-e kialakult oldalkert ikresen csatlakózó beépítésnél OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték, melyhez hozzájárulását a BM Balatoni Területi Főépítészi Iroda 90-3/2005. számú szakvéleményében megadta. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 4,5 m | Jellemzően magastető lehet. | 12,0 m | Hullámpala nem lehet. |

| 7. | Egyedi előírások: - |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: ▬ A 2. számú régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 1504-,1506/2-,1507-1510-, 1511/2-,./4-,./5-,./6-,1512-,1513/1-, /3-,1514-,1515/2-,1516-,1518-,3148-,3149-,3200-,3201-3203-,3205-3206-,3208-,3209-3211-, 3213-3216-, 3217-3226-, 3228/1-, ./2 hrsz-ok. ▬ A 3. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 69/2-, 73/1-, ./2 hrsz-ok. ▬ A 4. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 48-50-,51/2-,52/1-,./2-,54/2-, ./3-,55/2-,./6-,56/2-,1516-,1518-,1519/3-,1520-,1521-,1522/1-,./2-,1523-1525-,3184/1-,./2-, 3185-,3186-,3188-3205-,3233/1-,./3-,3234-3236-,3237/2-,./4-,3238/2-,./4-,3240-3241-,3245 hrsz-ok (ld. 2. számú melléklet); b.) BTSZ szerint: ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny területek egyaránt végighúzódnak az övezetben. SZ-1, SZ-2, SZ-3 ▬ Az övezet, a BTSZ Tájképvédelmi, ill. tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területe övezethatárának természetes határvonalakhoz történő kisebb kiigazítása után, települési terület U-1 |

#### VEGYES TERÜLETEK

7.§

| (1) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vt-1 | K(O,Sz)/O,Z | K/35/40 |  |  |
|  |  | K/4,5/6,0 | K/700 |  |  |

jelű övezet az ősi településmag vegyes, lakó- és  települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási és egészségügyi létesítményeinek elhelyezésére szolgál, jellemzően a 4,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú épületekkel.

“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (10) bekezdés,

| 1. | Az övezetben | elhelyezhető funkció továbbá: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 5, 6 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint, új légkábel nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. • |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 700 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 14,0 m |

|  | • nyelestelek esetén a beépítés a tömbben jellemző oldalhatáron álló legyen, |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult oldalhatáron ill. szabadon álló beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen, kivételes esetben zártsorúvá fejleszthető, • | 35/40 •• | 40 |

|  | •▬Oldalhatáron álló beépítésnél, egytraktusos épület esetén (≥ 8,0 m utcai homlokzatszélesség) keresztszárny csak az utcavonaltól beljebb legalább 6,0 m-re létesíthető. ▬Ha az utcai telekszélesség ≥ 22,0 m-nél, mindkét oldalhatáron állhat beépítés. ▬Zártsorú beépítés, < 4,5 m-es oldalkert esetén, vagy ≤ 12,0 m-es utcai telekszélesség esetén engedélyezhető. ▬Zártsorú beépítés egytraktusos épület esetén (≥ 8,0 m utcai homlokzatszélesség) csak az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re hozható létre. ▬Szabadon álló beépítés akkor engedélyezhető, ha az épületek közti távolság az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott értékek szerint csak így biztosítható. •• a második szám saroktelken alkalmazható értékek; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több is lehet | K tartandó vagy 0,0 m | K tartható vagy 4,5• 3,0 | K tarható vagy 6,0-36 m •• | Oldalhatáron álló ill. zártsorú Szabadon álló |

|  | • zártsorú beépítés esetén oldalszárnyak között is 4,5 m tartandó, ••▬ Telekméret függvényében az 1. számú melléklet szerint meghatározható érték. ▬ Kivételes esetben, < 30,0 m telekmélység esetén a hátsókert 0,0 m lehet, de ekkor OTÉK 36 §. (2) bekezdés a.) pontja szerint a hátsó homlokfal tűzfalas kialakítású legyen. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tartható ill. 4,5 m | magastető lehet | 9,0 m | Cserépfedés lehet. |

| 7. | Egyedi előírások Az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás két lépcsős lehet, jelen rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontjai szerint. |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: - |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: ▬ Az 5. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 179/1-, 182/1-, 186/4-, 188/1-, 193- 197-, 201/3-, 204-, 205/3-, 207/1-, 209 hrsz-ok. ▬ A 11. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 154-, 157/1-, 158/5-, 159/6-, 160-162-, 166/3-, 167-170-, 176/1-,./2-, 177-178-, 179/1-, 182/1-, 186/4-, 188/1-, 193-198-, 201/3-, 204-, 205/3-, 207/1-, 208-209-, 212/2-, 213/6-, 215-, 221-, 222/4-, 223-, 237-239-, 242/1-, 396-, 398/1-, 401-404-, 406-407-, 409/1-, 410/1-, 412/2-, 413/1-, 414/1-, 415/2-, 418-, 419/2 hrsz-ok (ld. 2. számú melléklet); ▬Helyi védett utcasor a Kossuth u. mindkét oldala az övezetben (ld.2. számú függelék) -he- b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszenek az övezetek SZ-1 |

| (2) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vt-2 | K(O,Z)/O,Z | K/40/50 |  |  |
|  |  | K/4,0 | K/500 |  |  |

jelű övezet az ősi településmag apró telkes, sűrű beépítésű vegyes, lakó- és  települési szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, kulturális és egészségügyi létesítményeinek elhelyezésére szolgál, jellemzően a 4,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú épületekkel.

“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (10) bekezdés,

| 1. | Az övezetben | elhelyezhető funkció továbbá: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 5 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint, új légkábel nem létesíthető.. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekhatár-rendezés engedélyezhető, telekegyesítés akkor, ha a korábbi telkek utcai homlokvonalán a beépítési vonalakat az új beépítés megtartja. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 500 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 14,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Oldalhatáron álló• illetve zártsorú beépítés tartandó, | 40/50 •• | 30 |

|  | • ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén keresztszárny csak az utcavonaltól beljebb legalább 6,0 m-re létesíthető. ▬Zártsorú beépítés < 4,0 m-es oldalkert esetén, vagy ≤ 10,0 m-es utcai telekszélesség esetén engedélyezhető. ▬Zártsorú összeépítés csak az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re hozható létre. ••a második szám saroktelken alkalmazható értékek |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Egy lehet | K tartandó vagy 0,0 m | K tartható vagy 4,0 • | K tarható vagy 6,0/0,0 m •• | Oldalhatáron álló, zártsorúan csatlakozó |

|  | • zártsorú illetve csoportos beépítés esetén oldalszárnyak között is tartandó érték, •• 0,0 m-es hátsókert esetén OTÉK 36 §. (2) bekezdés a.) pontja szerint a hátsó homlokfal tűzfalas kialakítású legyen. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető leg-nagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 4,0 m | magastető lehet | 9,0 m | Égetett agyagcserép fedés lehet. |

| 7. | Egyedi előírások ▬ Az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás két lépcsős lehet, jelen rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontjai szerint. ▬ A teljes együttest környezetéhez illeszkedően, a minőségi turizmust szolgáló egységben kell megvalósítani. |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: ▬ A 11. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 225-229-, 231-235-, 244-246 hrsz-ok (ld. 2. számú melléklet); ▬Helyi védett utcasorok érintik az övezetet (ld. 2. számú függelék); -he- b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszenek az övezetek SZ-1 |

| (3) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vt-3 | K/SZ/Z | K/35 |  |  |
|  |  | K/6,5 | K/1500 |  |  |

jelű övezet elsősorban települési szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató létesítmények, a 6,5 m építménymagasságot meg nem haladó, épületeinek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (10) bekezdés,

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 2, 3, 5, 6 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint, új légkábel nem létesíthető.. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármely, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 1500 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 30 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Jellemzően szabadon álló beépítés legyen, kivételesen( zártsorú beépítés is engedélyezhető | 35 | 35 |

|  | ( ▬Több kisebb, önálló rendeltetési egység létesítése esetén, ha a tervezett építmények ütemezetten, több tulajdonos beruházásában valósulnak meg, zártsorúan csatlakozó beépítés is engedélyezhető, de ilyen esetben épületenként kerítés nem létesíthető. ▬ A Balaton utca menti övezetben legalább a vasút védőtávolságában a strand számára a fásított parkoló megtartandó, illetve kialakítandó. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület is létesíthető | 8,0 / 12,0 ( m | 4,0 m (( | 8,0 m | Szabadon álló Zártsorúan csatlakozó |

|  | ( ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó. ▬A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani. ▬ Kivéve a Balaton utca mentén a vasút védőtávolságában. (( Zártsorúan csatlakozó beépítés esetén az épületszárnyak között is tartandó távolság. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magas-tető hajlásszöge | Magastető leg-nagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 6,5 m | Jellemzően magastető legyen. | max. 12,0 m | Égetett agyag cserép-fedés alkalmazható |

| 7. | Egyedi előírások ▬ Az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás két lépcsős lehet, jelen rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontjai szerint. ▬ A teljes együttest környezetéhez illeszkedően, a minőségi turizmust szolgáló egységben kell megvalósítani. ▬ A fásított parkoló beálló felületei gyephézagos felülettel alakíthatók ki. |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi övezetek: |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: ▬ A 11. számú régészeti terület érinti a 393 hrsz-ú ingatlant (ld. 2. számú melléklet); b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszenek az övezetek SZ-1 |

##### üDÜLŐterületek

8. §

| (1) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Üü-1 | K(SZ)/SZ | K/20 |  |  |
|  |  | K/7,5 | K/2500 |  |  |

jelű idegenforgalmi övezet, elsősorban változó üdülői kör hosszabb, üdülési célú tartózkodására szolgáló üdülőépületek, üdülőtáborok és campingek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (10) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Elhelyezhető funkció továbbá: OTÉK 22. §. (1) bekezdés szerinti építmények továbbá vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, egészségügyi-fitness-welness, sportolási célú létesítmények. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint, új légkábel nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | Kialakult telekméret tartható ill. 2000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 50 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében % | Legkisebb zöldfelület % |
|  | Szabadon álló | 20 | 60/30 ( |

|  | ( Az övezet telkeinek a burkolt felületei a 30 %-t nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | több épület is létesíthető | 12,0/8,0 m( | 6,0 m | 12,0/24,0 m(( | Szabadon álló |

( ▬ Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó.

▬ A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.

(( Kivéve Petőfi utca menti, vasútra néző telkek esetén, ott K tartható vagy 24,0 m legyen.

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magas-tető hajlásszöge | Magasető legna-gyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tartható ill. 7,5 m | Jellemzően magastető legyen. | max. 12,0 m ( | Cserép-, fém- és üveg-fedés alkalmazható |

|  | ( Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek (fedett uszoda, tornacsarnok, konferencia terem, ideiglenes sátor, stb.) esetén kivételesen lehet. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ Az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás két lépcsős lehet, jelen rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontjai szerint. |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi övezetek: |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: ▬ A 7. számú régészeti terület érinti a 707/1 hrsz-ú ingatlant (ld. 2. számú melléklet); b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszenek az övezetek SZ-1 |

| (2) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Üü-2 | K(SZ,O,Ikr)/Sz/O | 25 |  |  |
|  |  | K/6,5/7,5 | K/1500 |  |  |

jelű idegenforgalmi övezet, elsősorban változó üdülői kör hosszabb, üdülési célú tartózkodására szolgáló üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (10) bekezdés,

| 1. | Elhelyezhető funkció továbbá: Üdülőépületek valamint vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, egészségügyi-fitness-welness, sportolási célú létesítmények. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint, új légkábel nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 1500 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 25 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló illetve ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet, kivételes esetben oldalhatáron álló is engedélyezhető( | 25% | 50/25) (( |

|  | ( Oldalhatáron álló beépítés akkor engedélyezhető, ha az épületek közti távolság az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott értékek szerint csak így biztosítható. ((Az övezet telkeinek a burkolt felületei a 25 %-t nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | több épület is létesíthető | K tartható ill. 12,0 m | K tartható ill. 4,0 m( K tartható ill. 6,5 m( | Legalább 12,0/24,0 m(( | Szabadon álló Ikresen csatlakozó Oldalhatáron álló |

|  | ( Amennyiben az építménymagasság < 6,5 m-nél, az oldalkertek mérete a tényleges építménymagasság szerint csökkenthető, az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott épületek közti távolság nagyságáig. ((▬Kivéve vasútra néző telkek esetén, ott 24,0 m legyen. ▬Nyelestelek esetén a Balaton felöli kert legalább 6,5 m legyen. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tartható ill. 6,5/7,5 m( | Jellemzően magastető legyen. | max. 12,0 m (( | Cserép-, fém- és üvegfedés alkalmazható |

|  | ( Az épületek homlokzata egyetlen ponton sem lehet 7,5 m-nél magasabb, (( Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek (fedett uszoda, tornacsarnok, konferencia terem, ideiglenes sátor, stb.) esetén kivételesen lehet. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ Az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás két lépcsős lehet, jelen rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontjai szerint. |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi övezetek: |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint:- b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszenek az övezetek SZ-1 |

| (3) Az |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Üh-1 | K(SZ,O,Ikr)/SZ/O | K/20 |  |  |
|  |  | K/4,5 | K/400 |  |  |

jelű övezet kialakult apró telkes hétvégi házas terület, amely telkenként egy üdülőegységes, a 4,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú üdülőépületek elhelyezésére szolgál. Az övezet a vízpart rehabilitációs tanulmánytervvel érintett parti sávban is megtalálható. (

|  | (▬ A szabályozás megfelel ”A Balatoni Vízpart-rehabilitációs Szabályozás Követelményeiről” szóló 283/2002.XII.21.) Korm. Rendelet 10. §. (1) bekezdésében foglaltaknak, továbbá Balatongyörök 23/2004.(XI.12.)TNM számú, vízpartrehabilitációs rendeletének; ▬ “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (7) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Elhelyezhető funkció: üdülő- és kivételesen • olyan helyi települési szintű kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató, egyházi, egészségügyi, sportépítmények, illetve a nem üdülési célú épületeken belül a tulajdonos, a használó, a személyzet számára lakás, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással az üdülő funkcióra. |
| --- | --- |

|  | • Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek nem létesíthető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 400 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 18,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló illetve ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet, kivételes esetben oldalhatáron• álló is engedélyezhető. | K ••* tartható illetve 20 % | 60 |

• Oldalhatáron álló beépítés akkor engedélyezhető, ha az épületek közti tűztávolság az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott értékek szerint csak így biztosítható.

••Ha a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, a kialakult beépítettség visszaépíthető.

* A kialakult > 20 % beépítettség OTÉK-ban foglalt értéknél megengedőbb érték, melyhez a BM. Balatoni Területi Főépítészi Iroda 90-3/2005. számú hozzájárulását megadta.

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület lehet | K• tartható vagy 5,0 m | K vagy 3,0 m••* K vagy 5,0 m ••* | 6,0 m | Szabadon álló Ikresen csatlakozó Oldalhatáron álló |

|  | • Kialakult állapot tartható, mely szerint 0,0 m is lehet. ••▬Ha a kialakult oldalkert szabadon álló ill.ikresen csatlakozó beépítés esetén a < 3,0 m, akkor ott a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott építmények közti távolság fele tartandó. ▬Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén a < 5,0 m, akkor ott a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott építmények közti távolság tartandó. ▬ Bármely olyan beépítés esetén, amikor az oldalkertek egymással szomszédosak (szabadon álló, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken), az oldalkert nagysága legalább 3,0 m legyen. ▬ Ahol kialakult állapotban a szomszédos oldalkertek nagysága kisebb, mint 3,0 m, ott legalább a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele tartandó. ▬ Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, vagy váltakozó oldalhatáron álló, ikresen csatlakozó, szabadon álló beépítés esetén kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele, ott minden esetben az építési engedélyezés során be kell szerezni a tűvédelmi szakhatóság véleményét. * Oldalhatáron álló beépítésnél a < 4,5 m-es, ikresen csatlakózó illetve szabadon álló beépítésnél a < 2,25 m-es oldalkert OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték, melyhez hozzájárulását a BM Dél-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 90-3/2005. számú szakvéleményében megadta. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve 4,5 m | Jellemzően magastető lehet | 9,0 m lehet | hullámpala nem lehet |

| 7. | Egyedi előírások: - |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint:- b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszik SZ-1 |

| (4) Az |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Üh-2 | K(Z,Ikr)/Z/Ikr | K/20 |  |  |
|  |  | K/4,0 | K/300 |  |  |

jelű övezet kialakult apró telkes hétvégi házas terület, amely telkenként egy üdülőegységes, a 4,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (10) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Elhelyezhető funkció: üdülő- és kivételesen • olyan helyi települési szintű kereskedelmi, szolgáltató, egészségügyi épületek, illetve a nem üdülési célú épületeken belül a tulajdonos, a használó, a személyzet számára lakás, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással az üdülő funkcióra. |
| --- | --- |

|  | • Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 300 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 16,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult zártsorú illetve ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés zártsorúvá fejleszthető. | K •* tartható illetve 20 % | 60 |

•Ha a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, a kialakult beépítettség visszaépíthető.

* A kialakult > 20 % beépítettség OTÉK-ban foglalt értéknél megengedőbb érték, melyhez a BM. Balatoni Területi Főépítészi Iroda 90-3/2005. számú hozzájárulását megadta.

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Egy épület lehet | K vagy 5,0 m | K vagy 3,0 m | 6,0 /10,0 •m | Zártsorúan illetve Ikresen csatlakozó |

• Vasútra néző telkek esetében 10,0 m legyen.

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve 4,0 m | Jellemzően magastető lehet | 9,0 m lehet | hullámpala nem lehet |

| 7. | Egyedi előírások: - |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: - b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszik SZ-1 |

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

9. §

| (1) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | K-sp K-sp vprt | SZ/Z | 15 |  |  |
|  |  | 8,0 | 5000 |  |  |

jelű különleges övezet települési szintű szabadidő központ területe, mely elsősorban sportolással kapcsolatos tevékenységek létesítményeinek, szabadtéri és kisebb fedett sportpályák, szabadidő eltöltését célzó építmények, illetve azok kiszolgálására létesítendő épületek elhelyezésére szolgál. Az övezet a vízpart rehabilitációs tanulmánytervvel érintett parti sávban is megtalálható. (

|  | (▬ A szabályozás megfelel ”A Balatoni Vízpart-rehabilitációs Szabályozás Követelményeiről” szóló 283/2002.XII.21.) Korm. Rendelet 10. §. (2) bekezdésében foglaltaknak, továbbá Balatongyörök 23/2004.(XI.12.)TNM számú, vízpartrehabilitációs rendeletének; |
| --- | --- |

| 1. | Elhelyezhető funkció továbbá: A turizmus fejlesztését szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató, fitness-welness célú létesítmények épületei. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint, új légkábel nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 5.000 m2 |
|  |  | Legkisebb homlokvonala | 50 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettség % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló beépítés lehet, kivételesen zártsorúan csatlakozó is engedélyezhető, ● | 15 (( | 50/30 ((( |

|  | (▬Több kisebb, önálló rendeltetési egység létesítése esetén, ha a tervezett építmények ütemezetten, több tulajdonos beruházásában valósulnak meg, zártsorúan csatlakozó beépítés is engedélyezhető, de ilyen esetben épületenként kerítés nem létesíthető. (( ▬Az övezetben építés az elő-, oldal- illetve hátsókertek által meghatározható építési helyen belül lehet, de az épület, építmény konkrét helyét kétlépcsős engedélyeztetési eljárás során, jelen rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontjai szerint kell meghatározni. ((( Az övezet telkeinek burkolt felületei, szabadtéri pályákat is beleszámolva, a 30 %-ot nem haladhatják meg. A szilárd burkolatok, a pályafelületek kivételével, csak kiselemes kialakításúak lehetnek. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | Hátsókert/ vízpart felőli kert |  |
|  | több épület is létesíthető | 16,0 /8,0m● | 8,0 m 6,0 m●● | 18,0/30,0 m●●● | Szabadon álló Zártsorúan csatlakozó |

●     Fásított parkoló számára 16,0 m biztosítandó, saroktelek esetén legalább az egyik oldalon, másik irányban 8,0 m lehet, mely  többszintes fásítással kialakítandó előkert.

●● Udvari épületszárnyak közti távolság, ill. zártsorú beépítést megszakító oldalkert is legalább 6,0 m lehet.

((( Parti sétánnyal (közparkkal) határos telkek esetén 18,0 m, egyéb part menti területeken pedig, a Balatoni Vízpart-rehabilitációs Tanulmánytervben előírt 30 m széles beépítetlenül megőrzendő parti sávval megegyező (ld. Sza-3jelű szabályozási terv szerinti esetet).

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 8,0 /4,5 m● | Környezetéhez illeszkedő, jellemzően magastetős●● szerkezet legyen. | max. 16,0 m ●●● | Hullámpala nem alkalmazható |

● ▬Torony szerű építmény esetén,  jelen szabályzat 10. §. (10) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

●● Jellemzően magastető fogalma ld. jelen szabályzat 10. §. (8) bekezdésében

●●● Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén kivételesen lehet, az építésügyi hatóság jogkörében hozott döntés alapján.

| 7. | Egyedi előírások ▬Az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás két lépcsős lehet, jelen rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontjai szerint. ▬Az övezet elő-, oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal (ld. OTÉK. 25. §.). ▬ A területen csak őshonos növények telepíthetők (ld. 1. számú függelék). ▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani. ▬Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva. |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi övezetek: |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: - b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszik SZ-1 ▬ Az övezet a Balatoni Vízpart -rehabilitációs Tanulmánytervvel érintett parti sávban is megtalálható. –vprt- |

(2) A

| K-st vprt | K(SZ)/SZ/Z | K/8+5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K/8,0 | K/10000 |  |

jelű övezet elsősorban térségi szerepkörű strand, látványfürdő területe, mely szabadidős létesítmények -, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál, a vízpart rehabilitációs tanulmánytervvel érintett parti sávban. (

|  | ( ▬ A szabályozás megfelel ”A Balatoni Vízpart-rehabilitációs Szabályozás Követelményeiről” szóló 283/2002.XII.21.) Korm. Rendelet 10. §. (2) bekezdésében foglaltaknak, továbbá Balatongyörök 23/2004.(XI.12.)TNM számú, vízpartrehabilitációs rendeletének; ▬“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (7) bekezdés |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: a térségi ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egészségügyi ellátó, fitness-welness, sportolási illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint, új légkábel nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | K tartható vagy 10000 m2 |
|  |  | Legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 80,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület % |
|  | Kialakult szabadon álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen vagy kivételesen zártsorúvá fejleszthető, ● | K tartható ill. 8+5●● | 65 /20% ●●● |

● ▬Több tulajdonos által létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés engedélyezhető, ha az épületegyüttes építészetileg egységes, egy tömeg képét mutatja, Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthető.

(( ▬Az övezetben építés az elő-, oldal- illetve hátsókertek által meghatározható építési helyen belül lehet, de az épület, építmény konkrét helyét kétlépcsős engedélyeztetési eljárás során, jelen rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.)  pontjai szerint kell meghatározni.

▬Az övezetben, a + jellel jelölt érték épített vízmedence felületre vonatkozik.

●●●A burkolt felületek mindösszesen a telek 20 %-át nem haladhatják meg

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | Hátsókert/vízpart felőli kert |  |
|  | Több épület létesíthető | K tartható 16,0/ 8,0●m | 8,0 m 6,0 m●● | 30,0m((( | Szabadon álló Zártsorú beépítés |

●    Fásított parkoló számára 16,0 m biztosítandó, saroktelek esetén legalább az egyik oldalon, másik irányban 8,0 m lehet, mely többszintes fásítással kialakítandó előkert.

●● Zártsorú beépítés esetén épületszárnyak közti távolság, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 6,0 m lehet.

((( A Balatoni Vízpart-rehabilitációs Tanulmánytervben előírt 30 m széles beépítetlenül megőrzendő parti sávval megegyező (ld. Sza-2, Sza-3 jelű szabályozási terv ).

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tartható, új épület esetén legfeljebb 4,5 8,0 m lehet | Környezetéhez illeszkedő, jellemzően magastető● létesíthető | 12,0 m●● | Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet |

● Jellemzően magastető fogalma ld. jelen szabályzat 10. §. (8) bekezdésében,

●● Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén kivételesen lehet, az építésügyi hatóság jogkörében hozott döntés alapján.

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |
|  | ▬ Az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás két lépcsős lehet, jelen rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontjai szerint. ▬Az övezetben létesítendő kerítéssel építészeti összhangban, a kerítés szerves részeként megtervezett, mindösszesen legfeljebb 100 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett földdel fedett építmények létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb turisztikai, idegenforgalmi célú üzlethelyiség stb. számára; ▬Az övezet elő-, oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal (ld. OTÉK. 25. §.). ▬ A területen csak őshonos növények telepíthetők (ld. 1. számú függelék). ▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani. ▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva. ▬ Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakő) burkolattal készülhetnek. |

| 8. | Sajátos jogintézmények |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom:- |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog:- |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: - b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszik SZ-1 ▬Az övezet a Balatoni Vízpart -rehabilitációs Tanulmánytervvel érintett parti sávban is megtalálható. –vprt- |

| (3) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | K-sz,f,gy | K/SZ | 10/15 |  |  |
|  |  | K/4,5 | K/1200 |  |  |

jelű övezet, elsősorban a turizmus fejlesztését szolgáló magas minőségű ellátást biztosító, szállásférőhelyes, vendéglátó, egészségügyi, szolgáltató, kereskedelmi, illetve szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek megfelelnek a 7. sorban rögzített feltételeknek.

| 1. | Az övezetben elhelyezhető: OTÉK 24..§ (3) bek. 2•. 3. 4. 6. pont szerinti létesítmények. |
| --- | --- |

|  | • kiállítások, kongresszusok területei; |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint, új légkábel nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 1200 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 12,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló beépítés engedélyezhető | 10/15• | 50 |

|  | • A beépítettség a 2282/1996. és a 2283/1996. számú építési engedélyekben engedélyezett beépítési nagyságnak megfelelő, a „/” jel utáni érték a golf klubház 098/1 hrsz-ú telkére vonatkozik. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben | 5,0• m | 4,0 m | 6,0 m | Szabadon álló |

|  | •Az övezet az előkertjeinek max. 30 %-án, kiselemes térburkolattal kialakított gépkocsi beálló létesíthető,. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 4,5 m | Környezetéhez illeszkedő legyen | max. 6,0 m | Cserép, fém vagy üvegfedés lehet |

| 7. | Egyedi előírások ▬ Az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás két lépcsős lehet, jelen rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontjai szerint. ▬ A teljes együttest környezetéhez illeszkedően, a minőségi turizmust szolgáló egységben kell megvalósítani. ▬Az övezetben csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek megfelelnek: a kiemelten védett kategória levegőtisztaság-védelmi előírásainak, nem okoznak a vonatkozó jogszabályban az üdülőterületekre előírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést. ▬Az övezetben utcafronton kerítés növényzetből kialakított, ill. növényzettel átszőtt (takart szerkezet) lehet. |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: - |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák: |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: - b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszik SZ-1 |

| (4) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | K-sz,f,gy vprt | SZ | 30+10 |  |  |
|  |  | 7,5 | 2500 |  |  |

jelű övezet olyan különleges terület, mely elsősorban magas üdülési minőséget szolgáló létesítmények, szálló, kongresszusi központ, gyógyüdülő, fitness-welness célú tevékenységek épületeinek, kisebb fedett-nyitott szabadidős létesítmények -, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál, a vízpart rehabilitációs tanulmánytervvel érintett parti sávban. (

|  | ( A szabályozás megfelel ”A Balatoni Vízpart-rehabilitációs Szabályozás Követelményeiről” szóló 283/2002.XII.21.) Korm. Rendelet 10. §. (2) bekezdésében foglaltaknak, továbbá Balatongyörök 23/2004.(XI.12.)TNM számú, vízpartrehabilitációs rendeletének; |
| --- | --- |

| 1. | Elhelyezhető funkció továbbá: A terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, a személyzet számára szolgáló lakások (gondnoki lakások), valamint a területet látogatók ellátását célzó kiskereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és sportolási célú létesítmények. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint, új légkábel nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 2500 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 50 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettség % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 30+10( % | 50/20 (( |

|  | ( A pályák ideiglenes lefedéséhez további 10 % vehető igénybe. (( Az övezet telkeinek burkolt felületei a 20 %-ot nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető | Megengedett legkisebb | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | több épület is létesíthető | 12,0 m ( | 8,0 m( | 18,0/30,0 m(( | Szabadon álló |

|  | ( Többszintes fásítással kialakítandó kertek. (( Parti sétánnyal (közparkkal) határos telkek esetén 18,0 m, egyéb part menti területeken pedig, a Balatoni Vízpart-rehabilitációs Tanulmánytervben előírt 30 m széles beépítetlenül megőrzendő parti sávval megegyező (ld. Sza-2, Sza-3 jelű szabályozási terv). |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | 7,5 m | Környezetéhez illeszkedő, jellemzően magastető● legyen. | max. 14,0 m ●● | Cserép-, fém- és üvegfedés alkalmazható |

|  | ● Jellemzően magastető fogalma ld. jelen szabályzat 10. §. (8) bekezdésében, ●●Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén kivételesen lehet, az építésügyi hatóság jogkörében hozott döntés alapján. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬Az övezetben létesítendő kerítéssel építészeti összhangban, a kerítés szerves részeként megtervezett, mindösszesen legfeljebb 100 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett földdel fedett építmények létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb turisztikai, idegenforgalmi célú üzlethelyiség stb. számára; ▬Az övezet elő-, oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal (ld. OTÉK. 25. §.). ▬ A területen csak őshonos növények telepíthetők (ld. 1. számú függelék). ▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani. ▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva. ▬ Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakő) burkolattal készülhetnek. |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi övezetek: |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: - b.) BTSZ szerint: ▬Települési terület U-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszik SZ-1 ▬ Az övezet a Balatoni Vízpart -rehabilitációs Tanulmánytervvel érintett parti sávban is megtalálható. –vprt- |

| (5) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | K-b.rek. V-1 | Kbányatelek |  |  |

jelű különleges övezet, felhagyott bányák -kopárság elnevezésű- területei a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területébe ágyazódva (V-1 jelű), amelyek rekultivációja során a természeti és természet közeli állapotához hasonló állapot állítandó vissza.

| 1. | A tájrendezéseket tájrendezési terv alapján kell végezni, a környező tájba illeszkedő újrahasznosítással, az oda betelepült élővilág védelmére tekintettel. |
| --- | --- |

| 2. | Vonatkozó védelmi övezetek: |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: - b.) BTSZ szerint: ▬Ökológiai rehabilitációra javasolt terület R-2 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszik SZ-1 |

| (6) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | K- temető | SZ | K tartható legfeljebb 500 m2 új építés engedélyezhető |  |  |
|  |  | K/6,5 | K védendő, illetve terv szerint bővíthető |  |  |

jelű különleges övezet, a település  temetője számára kijelölt terület.

| 1. | Általános előírások ▬ A temetők folyamatos karbantartásáról önkormányzat gondoskodik. ▬ A temető bővítési területét a szabályozási terv szerint biztosítani kell. A temető tényleges bővítéséig a jelenlegi vagy a terv szerinti használat folytatható, más célra nem változtatható. ▬ A szabályozási terv szerinti fásított parkolók kialakításáról önkormányzat gondoskodik. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | K/6,5(m | Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen. | - | Cserép-, fém-, üveg- ill. üveghatású műanyagfedés alkalmazható |

|  | ( Egyházi épület, templom, kápolna esetén ettől el lehet térni (ld. Jelen szabályzat 10. §. (10) bek). |
| --- | --- |

| 3. | Egyedi előírások: - |
| --- | --- |

| 4. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 4.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 4.2 | Elővásárlási jog: a 3088 hrsz-ú ingatlanra önkormányzat javára elővásárlási jog irandó elő. |
| --- | --- | --- |

| 5. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) örökségvédelem szerint: - b.) BTSZ-szerint – Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszik Sz-1 c.) egyéb: A jelölt kötelező védőfásítások telepítése kiemelt önkormányzati feladat legyen. |

| (7) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | K- tü | K/SZ | K/40 |  |  |
|  |  | K/7,5 | K/2000 |  |  |

jelű különleges övezet, elsősorban települési szintű, település üzemeltetési, szolgáltató, karbantartó létesítmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 5. §. (10) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben | elhelyezhető funkció: szennyvíztisztító telep, átemelő, hulladékudvar, valamint nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a használó, a személyzet számára szolgáló lakás, igazgatási vagy egyéb irodaépület, parkolóház. |
| --- | --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés szerint biztosítandó, új légkábel nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | A kialakult telkek tarthatók vagy az alábbi paraméterek szerint alakíthatók. |
| --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K vagy 2000 m2 |
|  |  | Legkisebb homlokvonala | K vagy 30 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |
| --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | K vagy 40 % | 40/20 (% |

|  | (Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |
| --- | --- |
|  | Az övezet telkein |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | több épület is létesíthető | K tartható vagy legalább 12,0 m( | legalább 6,0 m | legalább 12,0 m( | Szabadon álló |

|  | (Az övezet elő és hátsókertjeit gyep, cserje és lombkorona szinten is zárt, többszintes növényállománnyal kell betelepíteni (ld. OTÉK 25. §.) |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető leg- nagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 7,5 m | Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen. | max. 14,0 m | Szürke pala nem lehet |

| 7. | Egyedi előírások ▬ Az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás két lépcsős lehet, jelen rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) b.) c.) és d.) pontjai szerint. ▬A volt szennyvíztisztító szennyvíz átemelőként üzemel, melynek szabályozási terv szerinti védőfásításáról az üzemeltető gondoskodik. |
| --- | --- |

| 8. | Sajátos jogintézmények: |
| --- | --- |

|  | 8.1 | Építési tilalom: - |
| --- | --- | --- |

|  | 8.2 | Elővásárlási jog: - |
| --- | --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint:- b.) BTSZ-szerint: ▬Vízminőségvédelmi területen- F-1 ▬Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszik Sz-1 c.)Egyéb: Az övezet környezetében, a szabályozási terv szerinti véderdők kialakításáról a város vagy megbízottja (üzemeltető) gondoskodik. |

ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSOK

10.§

- Telekalakítás :

a.) Az övezetre előírt legkisebb telekméretet el nem érő telkek esetében -

▬ telekhatár-rendezés akkor engedélyezhető, ha a telekalakításban érintett telkek együttes nagysága nem csökken.

▬ telekméret növekedést eredményező bármely telekalakítás akkor is engedélyezhető, ha az így megnövekedett nagyságú új telek mérete továbbra is az övezeti határérték alatt marad.

b.) A fennmaradó telek esetében is be kell tartani a kialakítható telekre vonatkozó paramétereket.

c.) Ha a kialakult telek mérete útszélesítés(közérdek) miatt csökkent és így az övezetre előírt legkisebb telekméretet nem éri el, illetve nem osztható fel, a felosztás illetve a beépítés az eredeti telekmérethez számítható.

d.) Ahol a terv a tömbbelsők feltárásának lehetőségét magánút létesítésével tartalmazza, a magánutat egy optimális nyomvonallal ábrázolja. Amennyiben az a telektulajdonosok szándékával nem egyezik, a nyomvonal értelemszerűen módosítható, de a magánutat legalább 6,0 m-es építési területtel kell kialakítani a 8. számú melléklet 13. számú út mintakeresztszelvény szerint.

e.) A terven jelölt tömbbelsők feltárása, a magánút elmaradása esetén nyelestelkek kialakításával valósítható meg.

f.) Ahol az övezeti előírásban a kialakítható telek legkisebb homlokvonala meghatározott, az minden esetben utcai homlokvonalra vonatkozik, kivéve:

▬nyelestelek, ahol a teleknyúlvány szélessége legalább 3,0 m (Ld. 7. számú melléklet),

▬zsákutca végén elhelyezkedő, legalább 3,0 m közterületi kapcsolattal rendelkező telek, valamint

▬szabálytalan telekforma esetén, amikor az átlagos telekszélességre vonatkozik.

- Ha a település egyes részeit érintő kiszolgáló és lakóút, valamint a hasonló rendeltetésű és szerepkörű külterületi helyi közutak létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges – kisajátítási eljárás nélkül, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv-ben szabályozottak szerint -  a teleknek az út céljára szükséges részét az önkormányzat igénybe veheti és lejegyezheti. A lejegyzéshez az érdekeltek hozzájárulása nem szükséges. A lejegyzést a jegyző határozattal rendeli el. Másodfokon a megyei közigazgatási hivatal jár el.

(3) Bármely övezetben a szabályozási tervben beültetési kötelezettség előírásával terhelt területen a beültetés elvégzése a használatba vételi engedély kiadásának feltétele.

(4) Az állattartás szabályairól Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete „az állattartás szabályozásáról” szóló külön rendeletével rendelkezik.

- Főfunkciót kiegészítő épületek, építmények -

a.) a főépülettel építészeti egységet alkotva, az oldal és hátsó telekhatártól az övezetre előírt oldalkert(ek) betartásával, a főépület takarásában helyezhetők el.

b.) a főfunkciót kiegészítő épületek homlokzat-, illetve gerincmagassága a főépületét nem haladhatja meg, tömegarányaival annak tömegarányait kell követni.

c.)	Oldalhatáron álló beépítés esetén a főépülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva építhető.

d.)	Szabadon álló beépítés esetén a főépület takarásában helyezhető el, azzal építészeti egységet alkotva, az övezeti előírás szerint oldalkerteket tartva.

e.)	Ikresen csatlakozó beépítés esetén a főépülettel közös telekhatáron ikresen csatlakoztatva helyezhető el, ahhoz igazodó építészeti formában.

- Az elő-, oldal- és hátsókert értékei, ahol övezetenként erre külön szabályozás nincs, az OTÉK szerint tartandók.

- Előkert csak a kialakult állapot és az övezeti előírás szerint engedélyezhető. A 8,0 m-nél kisebb előkert esetén az épületek utcai homlokzatán erkély vagy loggia nem létesíthető. Előkertben a terepviszonyokat kihasználva támfalgarázs létesíthető.

- Az új épületeket a természeti illetve az épített környezethez igazodóan, jellemzően magastetővel kell kialakítani. Jellemzően magastetőnek számít az a tetőzet, ahol az épület vagy építmény bruttó alapterületének legalább 70 %-át magastető fedi, így terasz, torony stb. létesítése nem kizárt

- Az övezeti előírásokban meghatározott magastető szélessége a magastető tetőidomainak legnagyobb fesztávolságát jelenti.

- A tervezési terület bármely övezetében, a megengedett legnagyobb építménymagasságtól pozitív irányban akkor lehet eltérni, ha a város történeti múltját, híres személyiségét, bármilyen egyházi, kulturális nevezetességét őrző, jelen image-át hirdető, idegenforgalmi vonzerőt jelentő, stb. céllal torony, toronyszerű építmény létesítésének igénye merül fel. Ilyen esetben a helyi építési hatóság az illeszkedést igazolandó látványterv, utcaképi fotómontázs készítését előírhatja.

- A Műemlékek esetében és azok Műemléki környezetben (ld. 3. 4. számú melléklet) helyrehozatali kötelezettséget lehet érvényesíteni, amelyet az önkormányzat megkeresésére az I. fokú építési hatóság ír elő 1-3 éven belüli teljesítési kötelezettséggel.

- A tervezési terület beépítésre szánt területein föld alatti építmény létesíthető (pince, mélypince, mélygarázs), melynek nagysága az övezetre előírt beépítést legfeljebb 10 %-al haladhatja meg, amennyiben a terv másképp nem rendelkezik.

- Melléképítmény és bármilyen antenna az utcai homlokzattól beljebb, legalább 12 m-re helyezhető el, ezen túl parabola antenna úgy, hogy az, az épülettel szemközti utcai járdáról (szemmagasságból), ne látszódjon.

- A tervezési terület beépítésre nem szánt területein – külterületen –
támfal csak falazott lehet, tömör kerítés nem létesíthető. Kerítés csak természetes anyagokból építhető, melynek magassága legfeljebb 2,0 m lehet.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

#### KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET

11.§

(1)A közutak számára a Sza-1 jelű, valamint az Sza-2, Sza-3 és Sza-4 jelű szabályozási tervlapokon jelölt építési területeket biztosítani kell, a 12. számú melléklet szerinti mintakeresztszelvények alapján, amely területen a közművek (védőtávolságok és biztonsági övezetek betartásával) az MSZ 7487 szabvány szerint helyezhetők el.

- A közművek kivételesen – szolgalmi joggal terhelten – magánterületen is átvezethetők.

- A közműlétesítmények ágazati előírások szerinti védőtávolságait be kell tartani. A biztonsági övezeteken, védőtávolságokon belül mindennemű építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulásával engedélyezhető. Biztonsági övezetet érintő létesítmény építési engedélyezési terve csak a vezeték üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulásával készíthető.

- Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható közművek számára is a legkedvezőbb nyomvonalú fektetési helyet kell szabadon hagyni.

- A közlekedési területek körébe a következő közlekedési létesítmények tartoznak:

1. országos főforgalmi út -főút							Köu-1

2. gyűjtőút									Köu-2

3. fontosabb kiszolgáló utak							Köu-3

4. rövid kiszolgáló -, zsák -, vegyesforgalmú utak				Köu-4

5. külterületi földút								Köu-5

6. gyalogosforgalmú út								Köu-gy

7. kerékpárút									Köu-k

8. Közúti fásított parkoló							Köu-p

9. Vasút										Kök

- A tervezett közutak kiépítéséig a területeken a jelenlegi művelési ág tartandó, a jelölt területeken új beépítés nem hozható létre.

- A közutak közterületnek minősülő építési területein minden esetben elhelyezhetők az OTÉK. 26. .§ (3) bekezdés 1. 2. 3. pontja szerinti építmények, valamint:

- hirdető berendezések,

- közúti közlekedés várakozóhelyei,

- köztisztasággal kapcsolatos építmények,

- szobor, díszkút,

- távbeszélő fülke.

- A tervlapon jelölt Szépkilátói gyalogos felüljáró helyét tanulmánytervben kell pontosítani, amely során különös tekintettel figyelembe kell venni egyéb közlekedési előírások betartása mellett a kilátásvédelmi adottságok védelmét.

- A mezőgazdasági területek és szőlőhegyek utjait legalább 5 m szélességű építési terület biztosításával, legalább 3,0 m szilárd burkolatszélességgel kell kiépíteni.

Szilárd burkolat legyen: terméskő-, kisköves-kiselemes-, de legalább talajstabilizációs szerkezetű,

- Útépítéskor, felújításkor vagy javításkor a felszínt rendezni kell:

-a megbolygatott területeket a szabályozási terv szerinti felhasználásnak megfelelően kell rekultiválni, a rendezés a mindenkori kivitelező feladatköre kell legyen.

-a közutak építési területén húzódó fasorok védelméről a javító, építő munkát végzőknek kell gondoskodni.

- A szabályozási terv szerinti közterületi parkolók csak fásított kialakításúak lehetnek, ahol beépítés csak ott hozható létre, ahol a kialakult állapot rendezése ezt szükségessé teszi:

a.) Az övezet 148 hrsz-ú telkén a kialakult beépítés keretessé fejleszthető, az egyes létesítményekhez szükséges illetve kialakult telek pedig létrehozható.

b.) A parkoló területén a használatba vétel/adás feltétele, a fásítás elvégzése, mely csak az 1. számú függelék szerint meghatározott őshonos fa elegyekkel történhet.

- Az övezetben elhelyezhető építményekre vonatkozó kikötések megegyeznek a “A település zöldfelületi rendszere” című 12. §. (7) bekezdésében foglaltakkal.

- A szabályozási tervlapokon védőtávolsággal ábrázolt közlekedési nyomvonalak mentén bármilyen művelési ág változás, építés engedélyezés esetén ki kell kérni az illetékes szakhatóság(ok), a Központi Közlekedési Felügyelet, a Zala megyei Közlekedési Felügyelet illetve a MÁV Rt. véleményét.

### A TELEPÜLÉS ZÖLDFELÜLETI RENDSZERE

12. §

- A település zöldterületeit a tervlapok tüntetik fel.

- A Z-1, Z-1vprt jelű övezetben az OTÉK 27.§ (4) bekezdés a.) pontja szerinti építmények helyezhetők el, a beépítettség 0 % lehet.

- Az övezet a vízpart rehabilitációs tanulmánytervvel érintett parti sávban is megtalálható.

- A Z-2  és Z-2 vprt jelű, újonnan kialakítandó zöldterületeken legfeljebb 4 %-os beépítettséggel helyezhető(k) el épület(ek). Az övezetek kialakult beépítései tarthatók.

- A Z-2  jelű övezetben az OTÉK 27.§ (4) bekezdés a.) b.) c.) pontja szerinti építmények létesíthetők. Elhelyezhetők továbbá hirdető, reklám, hirdetés, köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, szobor, diszkút, pihenő pad, távbeszélő fülke, fix árusító pavilon, illemhely, építményei létesíthetők.

- A Z-2 vprt jelű zöldterületen elhelyezhetők:

- a gépjárműforgalom számára tervezett közutak;

- a sporthorgászat, a vízi sportolás, valamint a szabad strandok és kiszolgáló építményei;

- kerékpárutak;

- A Z-2 jelű és a Z-2 vprt jelű zöldterületen kialakítható beépítésekre, valamint az elhelyezhető építményekre vonatkozó kikötések:

-Építményt elhelyezni, meglévő és új ingatlanhatártól legalább 8,0 m elő-, oldal-, és hátsó távolságok megtartásával, szabadon állóan lehet.

-A létesítendő építmény építménymagassága –

- a Z-2  jelű övezetben (H) legfeljebb 6,5 m;

- a Z-2 vprt jelű övezetben (H) legfeljebb 3,5 m lehet;

-Az építmény közműellátása jelen rendelet 5. §. (2) bekezdés szerint biztosítandó.

-Építmény elhelyezése miatt fa kivágása nem engedélyezhető;

-Az övezetben az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás két lépcsős lehet, jelen rendelet 2. § (1) bekezdésének a.), b.), c.) és d.) pontjai szerint.

- A zöldterületek szakszerű kialakításáról és folyamatos karbantartásáról önkormányzat, ill. a mindenkori tulajdonos vagy megbízott, bérlő, stb. gondoskodik (ld. még jelen rendelet 1. számú függelék).

- A zöldterületek övezeteiben a sétautakat kiselemes térburkolattal lehet kialakítani vagy/és kőszegély között kavicsburkolatúak lehetnek.

- A zöldterületek meglévő védett fasorát, a környezetében végzett bármely építési tevékenység során meg kell óvni a káros hatásoktól

- Az övezet védett fasora: a parti, kettős platánfasor;

### ERDŐTERÜLETEK

13. §

- Balatongyörök közigazgatási területén meglévő és telepítendő erdők rendeltetés szerint :

1. védett ill. védelmi erdő		Ev

2. gazdasági erdő			Eg

3. turisztikai erdő			Et

- Balatongyörök közigazgatási területén védelmi erdők a Nemzeti Park területén és a vízpartrehabilitációval érintett parti sávban találhatók, melyeket a tervlapok tűntetnek fel. E területeken természetvédelmi szakhatóság a Balaton-felvidéki Nemzeti Park.

- A védelmi rendeltetésű erdőben épületet elhelyezni nem szabad.

- A gazdasági rendeltetésű erdőben, legfeljebb 0,2 % beépítés  akkor hozható létre, ha az erdő nagysága meghaladja  a 10 ha-t, és 50 m-nél minden irányban szélesebb terjedelmű.

-Azon a beépíthető erdőterületen, melynek nagysága a 10 ha többszörösét is meghaladja, a 0,2 %-os beépítés 10 ha-ént megbontva, külön-külön helyezhető el.

-A kialakítható funkció az erdő rendeltetésének megfelelő gazdasági épület, az ott dolgozók ellátását, pihenését szolgáló szállás, ellátás lehet.

- A turisztikai rendeltetésű erdő, elsősorban a helyi lakosság, a helyben üdülő és kiránduló népesség pihenését, kikapcsolódását, testedzését szolgáló építmények elhelyezésére szolgál. A 10 ha-t meghaladó turisztikai erdőben 0,3 %-os beépítettséggel lehet a látogatók ellátását szolgáló építményt, épületet létesíteni.

(6) Az erdőterületeken létesíthető építmények építménymagassága legfeljebb 4,5 m magas lehet. Az épületet jellemzően magastetős kialakítással, tájba illeszkedő módon kell kialakítani.

Jellemzően magastető fogalmának meghatározását ld. Általános építészeti előírások 10.§ (8) bekezdés;

### MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

14. §

- A mezőgazdasági területek a földhasználat szerint a következő területfelhasználási egységekre tagolódnak:

a.) Általános mezőgazdasági területekre, melyek alövezetei:

▬ szántó, szőlő, gyümölcs művelésű területek;	Má-1 jelű,

▬ szőlő művelésű területek;	Má-2 jelű,

▬ gyep, rét, legelő, nád felületek;	Má-3 jelű,

b.) Kertgazdasági területek, melyek alövezetei:

▬ Szőlő művelésű területek;	Mk-1 jelű,

▬ Szőlő, gyümölcs, egyéb művelésű területek;	Mk-2 jelű,

(2) A területeken bármely építmény létesítéséhez, létrehozásához és módosításához a talajvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását az 1994. évi LV. tv. 70. § (2) bekezdése előírásainak értelmében be kell szerezni.

AZ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

15. §

- Az Má-1 jelű általános (árutermelési) mezőgazdasági rendeltetésű területeken elsősorban a növénytermesztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és – tárolás építményei helyezhetők el.

| (2) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Má-1 | T-1, Sz-2, Sz-3, |  |  |

jelű szántó, szőlő és gyümülcs művelésű általános mezőgazdasági rendeltetésű területeken  beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, illetve a belterület nem növelhető.

1.) A műveléssel kapcsolatos korlátozások:

a.) a művelési ág váltás, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető;

b.) környezetkímélő mezőgazdasági termelés folytatható.

2.) Az övezet területein kialakítható telek legkisebb mérete: 3000 m2 lehet;

3.) Az övezet területein:

a.) szántó művelési ág esetén 20 ha-nál nagyobb telken, a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,1%-át, illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg;

b.) a szőlőműveléssel hasznosított, 2 ha-nál nagyobb telken –a c.) bekezdésben foglaltak kivételével- a termelést és a borturizmust szolgáló lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1 %-át, illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg.

c.) a szőlőműveléssel hasznosított telekkel rendelkező tulajdonos –ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb- szőlője művelésével, feldolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal összefüggő építési szándékát megvalósíthatja csak az egyik telkén. A beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépített telkek beépítettsége a 25%-ot nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a kertgazdasági területek alövezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a kertgazdasági területek alövezeti előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre - a tulajdonos érdekében - telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére bejegyezni;

d.) művelt gyümölcsültetvény esetén 3 ha-nál nagyobb telken a mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 0,5%-át, illetve a 1000 m2-t nem haladhatja meg.

# 4.)	Az övezetben nem létesíthető:

a.) 2500 m2-nél nagyobb összes szintterületű, csarnok jellegű épületek nem helyezhető el;

b.)	új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem létesíthető;

5.)	A közművesítettség mértéke:

a.) építési engedélyt kiadni csak az OTÉK 8. §. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott részleges közművesítés esetén lehet, ha az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés a BTSZ. 9. §. (6) bekezdése szerint a környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott.

b.) új villamosenergia-ellátási, valamint táv- és hírközlő vezetékek csak terepszint alatti elhelyezéssel építhetők, kivéve ismert régészeti lelőhelyek területén ahol, ahol a 9.) 10.) pontok szerint kell eljárni.

| 6.) | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Terepszint alatti építmény nagysága |
|  | Max. 5,0 m • (homlokzatmagasság legfeljebb 6,5 m) | Az övezetben terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja meg (Bt. 13 § (1) bekezdés) |

• A táblázat adatát meghaladó igény esetén (kilátó, híd, torony, víztározó stb.) az építménymagasságot esetenként kell meghatározni, jelen rendelet 10. § (10) bekezdése szerint, a következő előírások betartásával:

▬ 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

▬  A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelméhez tájesztétikai vizsgálatot, tájvédelmi-, kertépítészeti tervet kell készíteni.

7.) A telkek művelési ága a beépítés feltételeként akkor fogadható el, ha az a telek területének legalább 80%-án meghatározó;

8.) A tájszerkezeti egységet a 3. számú nyilvántartott régészeti terület érinti, az alábbi ingatlanokon: 3064-3071/1 hrsz-okon;

9.) A nyilvántartott régészeti területtel érintett ingatlanok esetén bármely közművezeték elhelyezésének módját és helyét csak megelőző feltárást követően lehet eldönteni, illetve meghatározni és bármely földmunka csak régészeti szakfelügyelet mellett végezhető.

10.) A nyilvántartott régészeti területeken minden 30 cm-t meghaladó földmunkával járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változtatást, csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint lehet végezni. A jelzett területeken kívül, a tájszerkezeti egység területén bárhol, építkezés vagy művelés kapcsán régészeti leletek vagy régészeti objektumok előkerülése esetén a munkákat fel kell függeszteni, és értesíteni kell a Megyei múzeumok Igazgatóságát és a KÖH-t.

| (3) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Má-2 | T-1, Sz-2, Sz-3, C-1 |  |  |

jelű szőlőműveléssel hasznosítandó általános mezőgazdasági rendeltetésű területeken  beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, illetve a belterület nem növelhető,.

1.) A műveléssel kapcsolatos korlátozások:

a.) a terület szőlőműveléssel hasznosítható, az övezetben lévő földrészletek művelési ága csak szőlő művelési ágra változtatható;

b.) környezetkímélő mezőgazdasági termelés folytatható.

2.) Az övezet területein kialakítható telek legkisebb mérete: 3000 m2 lehet;

3.) Az övezet területein építeni:

a.) csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust szolgáló épületet, illetve a 2 ha-nál nagyobb telken –a b.) bekezdésben foglaltak kivételével- a termelést és a borturizmust szolgáló lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1 %-t, illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg,,.

b.) a szőlőműveléssel hasznosított telekkel rendelkező tulajdonos –ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb- szőlője művelésével, feldolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal összefüggő építési szándékát megvalósíthatja csak az egyik telkén. A beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépített telkek beépítettsége a 25%-ot nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a kertgazdasági területek alövezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a kertgazdasági területek alövezeti előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre - a tulajdonos érdekében - telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére bejegyezni;

# 4.)	Az övezetben nem létesíthető:

a.) 2500 m2-nél nagyobb összes szintterületű, csarnok jellegű épületek nem helyezhető el;

b.)	új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem létesíthető;

5.)A közművesítettség mértéke:

a.) építési engedélyt kiadni csak az OTÉK 8. §. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott részleges közművesítés esetén lehet, ha az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés a BTSZ. 9. §. (6) bekezdése szerint a környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott.

b.) új villamosenergia-ellátási, valamint táv- és hírközlő vezetékek csak terepszint alatti elhelyezéssel építhetők, (BTSZ. 26 §. e.) pontja),

| 6.) | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Terepszint alatti építmény nagysága |
|  | Max. 4,5 m • (homlokzatmagasság legfeljebb 6,0 m) | Az övezetben terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja meg (Bt. 13 § (1) bekezdés) |

• A táblázat adatát meghaladó igény esetén (kilátó, híd, torony, víztározó stb.) az építménymagasságot esetenként kell meghatározni, jelen rendelet 10. § (10) bekezdése szerint, a következő előírások betartásával:

▬ 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

▬  A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelméhez tájesztétikai vizsgálatot, tájvédelmi-, kertépítészeti tervet kell készíteni.

7.) A szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegyközségnek, ahol a hegyközség nem alakult meg, a település jegyzőjének nyilatkozatával kell igazolni.

| (4) A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Má-3 | V-1, Sz-1, F-1, |  |  |

|  | Má-3 | Sz-1, Sz-2, F-1, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Má-3 vprt | Sz-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

jelű gyep művelési ágban nyilvántartott területeken beépítésre szánt terület nem jelölhető ki illetve a belterület nem növelhető,.

1.) A műveléssel kapcsolatos korlátozások:

a.) a területen a gyep művelési ág nem változtatható,  az övezetben lévő földrészletek művelési ága csak gyep művelési ágra változtatható;

b.) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés, ezen belül integrált szőlőtermesztés folytatható;

2.) Az övezetben a horgászturizmust szolgáló esőbeálló jellegű építmények létesíthetők;

# 3.)	Az övezetben nem létesíthető:

# a.) a 2.) pontban foglalt építmény kivételével más épületek építése, bővítése nem engedélyezhető;

- új hulladéklerakó, hulladéktároló telep, hulladékkezelő telep, hulladékátrakó állomás, szennyvízürítő  nem létesíthető.

- új bányanyitás nem engedélyezhető;

  - A közművesítettség mértéke:

a.) az övezetben megengedett építmény építési engedélyét kiadni csak az OTÉK 8. §. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott részleges közművesítés esetén lehet, ha az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés a BTSZ. 9. §. (6) bekezdése szerint a környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott.

b.) új villamosenergia-ellátási, valamint táv- és hírközlő vezetékek csak terepszint alatti elhelyezéssel építhetők, kivéve az ismert régészeti lelőhelyek területén, ahol a 8.) 9.) pont szerint kell eljárni.

c.)egyéb közművezetékek és műtárgyaik, szerelvényeik csak rejtett, illetve növényzettel takart módon helyezhetők el;

| 5.) | Az övezetben megengedett építmények nagysága: Az övezet felszíni vízminőség-védelmi övezetben tartozó területein beépítést létrehozni, építményt elhelyezni, csak a Balaton törvény 37.§.a.) és c.) pontja szerint lehet. Az övezet vízpartrehabilitációs tanulmánytervvel (vprt) érintett parti sávjába eső területein az OTÉK 1. számú mellékleténe 45. számú fogalommeghatározása szerinti kerti építmények létesíthetők, kivéve a legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel kialakított kerti tetőt. |
| --- | --- |

| 6.) | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Terepszint alatti építmény nagysága |
|  | Max. 4,5 m • | Nem létesíthető |

7.) Az övezet területein a következő nyilvántartott régészeti lelőhelyek találhatók, az érintett ingatlanok szerint:

a.) 7. számú nyilvántartott régészeti lelőhely: 0100/2-, 0101-, 0101/1-, 0104/40-, ./41-, 0104/68-, ./70-, ./72-, ./74-, ./76-, ./78-, ./80 hrsz-okon;

b.) 8. számú nyilvántartott régészeti lelőhely: 0100/2-, 0104/82-, 096 hrsz-okon;

c.) 9. számú nyilvántartott régészeti lelőhely: 096 hrsz-on;

8.) A nyilvántartott régészeti területtel érintett ingatlanok esetén bármely közművezeték elhelyezésének módját és helyét csak megelőző feltárást követően lehet eldönteni, illetve meghatározni és bármely földmunka csak régészeti szakfelügyelet mellett végezhető.

9.) A nyilvántartott régészeti területeken minden 30 cm-t meghaladó földmunkával járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változtatást, csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint lehet végezni. A jelzett területeken kívül, a tájszerkezeti egység területén bárhol, építkezés vagy művelés kapcsán régészeti leletek vagy régészeti objektumok előkerülése esetén a munkákat fel kell függeszteni, és értesíteni kell a Megyei múzeumok Igazgatóságát és a KÖH-t.

10.) Az árutermelési mezőgazdasági rendeltetésű területeken létesíthető építményeket jellemzően magastetős kialakítással, tájba illeszkedő módon kell kialakítani. Építményt elhelyezni, meglévő és új ingatlanhatártól legalább 16,0 m elő-, oldal-, és hátsó távolságok megtartásával, szabadon állóan lehet.

11.) Minden olyan esetben amikor az építési hatóság úgy ítéli meg, hogy a tervezett létesítmény a környezetétől tetőhajlásszög, tetőforma, anyaghasználat, homlokzati színek vonatkozásában jelentősen eltér, látványterv készítését írhatja elő.

Kertgazdasági  területek

16.§

| (1) Az |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mk-1 | T-1, Sz-1,Sz-2, Sz-3, P-2,C-1 |  |  |

jelű kertgazdasági területek elsősorban a szőlőkataszter szerinti I. osztályú területek –C-1-, mely alövezeten beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, illetve a belterület nem növelhető,.

1.) A műveléssel kapcsolatos korlátozások:

a.) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés, ezen belül integrált szőlőtermesztés folytatható;

b.) meliorációs talajvédelmi beavatkozások megvalósításával, talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával kell az erózió mértékét csökkenteni;

2.) Az övezet területein kialakítható telek legkisebb mérete: 3000 m2 lehet;

3.) Az övezet telkein:

a.) építeni csak a legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított, művelt telken lehet, kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust szolgáló épület(ek) létesíthetők;

b.) A beépíthető telek legkisebb nagysága 1500 m2  ;

- 1500 m2-nél kisebb telek nem beépíthető;

d.) Gazdasági épületet csak művelt telekre lehet építeni;

e.) A szőlőhegyek –Felsőhegy, Paphegy, Becehegy -összterületének legfeljebb 20 %-án, a legkevesebb 3000 m2 nagyságú művelt telkeken lakóépület is létesíthető.

f.) Lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;

    - Az övezet területein nem helyezhető el:

- 2500 m2-nél nagyobb összes szintterületű, csarnok jellegű épületek;

- új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem létesíthető;

    - A közművesítettség mértéke:

a.) építési engedélyt kiadni csak az OTÉK 8. §. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott részleges közművesítés esetén lehet, ha az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés a környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott.

b.) új villamosenergia-ellátási, valamint táv- és hírközlő vezetékek csak terepszint alatti elhelyezéssel építhetők, kivéve az ismert régészeti lelőhelyek területén, ahol a 10.) 11.) pontok szerint kell eljárni.

| 6.) | Az övezetben megengedett legnagyobb beépítettség: K tartható● illetve 3 % |
| --- | --- |

• Amennyiben a kialakult beépítés a táblázat fenti adatát meghaladja, és az épület érvényes építési engedéllyel jött létre, vagy legalább 10 éve fennáll, úgy a kialakult beépítettség visszaépíthető.

| 7.) | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Terepszint alatti építmény nagysága |
|  | K illetve 4,0 /6,0 m • (ld.: BTSZ. 46.§. d) pont) | Az övezetben terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja meg (Bt. 13 § (1) bekezdés) |

• ettől eltérni, jelen rendelet 10. § (10) bekezdése szerinti esetekben kivételesen lehet, látványterv alapján,

8.) A tájszerkezeti egység területén a szőlőművelés tényét az illetékes hegyközség, annak hiányában a település jegyzője igazolhatja;

9.) A tájszerkezeti egységet Becehegyen a 10. számú nyilvántartott régészeti terület érinti, az alábbi ingatlanokon: 2376-, 2379-2386-, 2388-2402-, 2404-, 2431-, 2428-, 2429-, 2425-, 2426-, 2422, 2417-2420-, 2416/2-, 2410-, 2409-, 2408-, 2406-, 2407/1-,./2-,./3-, 2337-2339-, 2341-2346-, 2335-, 2330-2333-, 2313-, 2312-, 2321-2323-, 2325-2327-, 2320/1-,./2-, 2317-2319-, 2316/2-, 2293- 2303-, 2306-, 2310-, 2311-, 2315-, 2314/1-,./2 hrsz-okon;

10.) A nyilvántartott régészeti területtel érintett ingatlanok esetén bármely közművezeték elhelyezésének módját és helyét csak megelőző feltárást követően lehet eldönteni, illetve meghatározni és bármely földmunka csak régészeti szakfelügyelet mellett végezhető.

11.) A nyilvántartott régészeti területeken minden 30 cm-t meghaladó földmunkával járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változtatást, csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint lehet végezni. A jelzett területeken kívül, a tájszerkezeti egység területén bárhol, építkezés vagy művelés kapcsán régészeti leletek vagy régészeti objektumok előkerülése esetén a munkákat fel kell függeszteni, és értesíteni kell a Megyei múzeumok Igazgatóságát és a KÖH-t.

12.) Egyéb védelmi kategória: Paphegy, Becehegy kilátási ponjait a tervlapok tüntetik fel. Ezek védelme érdekében az építésügyi hatóság látványterv készítését kérheti.62

13.) Minden olyan esetben, amikor az építési hatóság úgy ítéli meg, hogy a tervezett létesítmény a környezetétől tetőhajlásszög, tetőforma, anyaghasználat, homlokzati színek vonatkozásában jelentősen eltér, látványterv készítését kérheti.62

| ((2) Az |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mk-2 | T-1, Sz-1 |  |  |

jelű kertgazdasági területek elsősorban a szőlő, gyümölcs és egyéb művelési ágú termelési övezetek, ahol beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, illetve a belterület nem növelhető.

1.) A műveléssel kapcsolatos korlátozások:

a.) a művelési ág váltás, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető;

b.) a kialakult geomorfológiai formák (völgyvonal) megőrzendők;

c.)korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés, ezen belül integrált szőlőtermesztés folytatható;

2.) Az övezet területein kialakítható telek legkisebb mérete: 3000 m2 lehet;

3.) Az övezet telkein:

a.) A beépíthető telek legkisebb nagysága 1500 m2  ;

b.)1500 m2-nél kisebb telek nem beépíthető;

c.) Gazdasági épületet csak művelt telekre lehet építeni;

d.) A tervlapokon külön jelölt szőlőhegyi területeken, a szőlőhegyek összterületének legfeljebb 20 %-án, a legkevesebb 3000 m2 nagyságú művelt telken lakóépület is létesíthető;

e.) Lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;

f.) Az övezet területein kialakítható telek legkisebb mérete: 3000 m2 lehet;

| 4.) | Az övezetben megengedett legnagyobb beépítettség: K tartható● illetve 3 % |
| --- | --- |

• Amennyiben a kialakult beépítés a táblázat fenti adatát meghaladja, és az épület érvényes építési engedéllyel jött létre, vagy legalább 10 éve fennáll, úgy a kialakult beépítettség visszaépíthető.

| 5.) | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |
| --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Terepszint alatti építmény nagysága |
|  | K illetve 4,0 /6,0 m • (ld.: BTSZ. 46.§. d) pont) | Az övezetben terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja meg (Bt. 13 § (1) bekezdés) |

• ettől eltérni, jelen rendelet 10. § (10) bekezdése szerinti esetekben kivételesen lehet, látványterv alapján,

6.) műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-án szőlő, gyümölcs, illetve más intenzív kertészeti kultúra található.

Vízgazdálkodási terület

17. §

(1) A tervezési terület vízgazdálkodási területeit a tervlap tünteti fel, melyek:

a.) V-1 jellel ellátott tómeder,

b.) V-f     jellel ellátott csatorna, árok, vízfolyás,

c.) V-n  jellel ellátott nádasok,

d.) V-k jellel ellátott, a Balaton szabályozási partvonalán belül, a tómederben kialakított illetve kialakítható kikötő.

(2) Az (1 ) bekezdés alatti övezeteket a Sza-1- Sza-4 jelű tervlapok tüntetik fel.

(3) A BTSZ  védelmi övezetei közül:

a.) valamennyi övezet a felszíni szennyeződésre érzékeny területek, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területek alövezetén helyezkednek el;

b.) a terület külterületen elhelyezkedő övezetei a felszíni vízminőség-védelmi övezetbe tartoznak;

(4) A szabályozás megfelel a Balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményeiről szóló 283/2002. (XII.21.) Korm. Rendeletnek, továbbá Balatongyörök 23/2004.(XI.12.) TNM  rendelettel jóváhagyott vízpart-rehabilitációs tanulmánytervével. Az érintett parti sávban elhelyezkedő övezetek –vprt- jellel megkülönböztetettek.

(5) A Balaton tómedrének megőrzendő természetes partvonalát, a megtartható művi partvonalat,  a meglévő telekhatáron vezetett új- és a tervezett új jogi partvonalat Balatongyörök 23/2004.(XI.12.) TNM  rendelettel jóváhagyott vízpart-rehabilitációs tanulmányterve alapján tüntettük fel.

(6) A Balaton szabályozási partvonalán belül kialakítható kikötők helyét Balatongyörök 23/2004.(XI.12.) TNM  rendelettel jóváhagyott vízpart-rehabilitációs tanulmányterve alapján biztosítjuk:

a)

b.) A kikötők  épített partfalai, valamint az azok megközelítésére szolgáló közlekedési és manipulációs felületek látszó betonból nem létesíthetők.

(7) Balatongyörök 23/2004.(XI.12.) TNM  rendelettel jóváhagyott vízpart-rehabilitációs tanulmányterve alapján biztosítjuk továbbá:

a.)	strandolásra alkalmas partszakaszt;

b.) 	parti kemping létesítésére felhasználható partszakaszt;

(8) A Balaton tómedre az érvényes partvonal-szabályozási tervben meghatározottakon túlmenően nem csökkenthető;

(9) A Balaton jogi partvonalát - a partvonal-szabályozási tervtől eltérően - megváltoztatni és az élővilágra, a vízminőségre befolyással bíró tevékenységet végezni nem lehet;

(10) A parti mólók, hullámtörők és kikötői létesítmények kivételével a tómederbe állandó létesítmény, sziget stb. nem építhető;

(11) A parti élővilág védelme érdekében a tómederbe a nád gyökérzónáit kevésbé sértő, úszóponton jellegű, csak az üdülési, illetve horgászidényben használatos műtárgyak (pl. csónakkikötő, strandlétesítmények) helyezhetők el;

(12) A tómeder nádasaiban, valamint a védett természeti területeken lévő nádasok területén tilos minden olyan mechanikai beavatkozás (pl. kotrás, feltöltés, építés, vízi állás, csónakút, horgászhely létesítése), amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja, illetőleg a nádas pusztulását eredményezheti, kivéve az engedéllyel létesített közhasználatú csónakkikötők esetén és a meglévő közhasználatú strandok előtt, ahol fövényes strandszakasz kialakítása érdekében a IV. és V. osztályú nádasokban, legfeljebb 30 m széles bejáró az illetékes természet- és a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulására alapozott vízügyi hatósági engedéllyel létesíthető;

(13) A nádasok területében a  tanulmányterv szerint elbontandó stégeket, vízi bejárókat  a terv megszüntnek tekinti, nem tünteti fel.

(14) Az övezetek szárazulatain épületek építése, bővítése - a horgászturizmust szolgáló esőbeálló jellegű építmények kivételével - nem engedélyezhető;

(15) A  vízfolyások folyamatos karbantartásáról, tisztításáról gondoskodni kell. Az övezetben a vízkár elhárítási építményeken túl, gyalogos hidak építése engedélyezhető .

(16) A vízfolyások szabályozásánál figyelemmel kell lenni:

a.) az élőhelyek védelmére,

b.)	a partvonalak kialakítása növényzettel fedett legyen, beton meder kialakítás nem megengedhető a vízparti területeken.

- A partszabályozási vonaltól legalább 50 m-es távolságig beépítetlen vízgazdálkodási területek biztosítandók, melyben gyalogos sétány alakítható ki.

- Jelenleg a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről szóló 94/2007. (XII.23.) KvVm rendelet határozza meg.

### Közterületek

18. §

- Balatongyörök közigazgatási területén található közterületeit rendeltetésüknek megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

- A közterület rendeltetéstől eltérő használatához az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása szükséges.

- Amennyiben az eltérő használat, építési tevékenységgel összefügg, úgy a tulajdonosi hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.

- A település közterületein engedélyezhető eltérő használat, amennyiben más törvény vagy rendelet ezt nem zárja ki, az alábbi lehet:

- hirdető, reklám berendezés-,

- fix árusító pavilon-,

- közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek-,

- illemhely építménye-,

- köztisztasággal kapcsolatos tárgyak-,

- szobor, diszkút, pihenő pad-,

- távbeszélő fülke elhelyezése.

- A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárások:

a.)árusító pavilon legfeljebb 15 m2  alapterülettel, legfeljebb 3,00 m építménymagassággal, magastetős kialakításban létesíthető,

- közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek az egész településben egységes kialakításúak lehetnek,

c.)  az építmények közműellátása csak földkábellel történhet,

d.)    közterületen építmény elhelyezés miatt fa kivágás nem engedélyezhető.

(6)	A szabályozási terv újonnan kialakítandó közterületei:

- közutak ,

-újonnan igénybe vett területek feltáró útjai,

-gyalogos, kerékpáros utak,

-közparkok,

- A közterületen lévő fák, fasorok csonkolása vagy kivágása csak akkor engedélyezhető, ha -

  - a fa egészségi állapota,

  - a baleset-elhárítás,

  - vagy közegészségügyi szempontok azt elkerülhetetlenül szükségessé teszik.

(8)	A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, használatának egyéb feltételeit, a használat díját a közterület tulajdonosa  külön rendeletben szabályozza.

### III. Fejezet

### értékvédelem

19.§

(1) Balatongyörök természetvédelmi és kultúrtörténeti értékeit, azok határait a Sza-1-Sza-4 jelű tervlapok tüntetik fel, melyek a következők:

a.) régészeti területek határa.	-R-

b.) Műemlék		M

c.) műemlékek környezetének határa,            	                  -Mk-

d.) Helyi védett épület		HV

e.) helyi védett utcasorok	-Hv

f.) Nemzeti Park határa,	-N-

g.) a Balaton Törvény védelmi övezeteinek határa,

h.) hidrogeológiai vízvédelmi terület határa	-v-

i.) országos jelentőségű védett természeti emlék	●

j.) egyedi tájérték	T

k.) helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa	-ht-

l.) helyi jelentőségű védett természeti érték	○

m.) natura 2000	-- n 2000 --

(2) A szabályozási tervlapok külön számmal Balatongyörök ismert régészeti lelőhelyeit jelölik. Jelen szabályzat övezetenként tartalmazza a lelőhellyel érintett ingatlanokat helyrajzi számok szerint. A 2. számú melléklet pedig, a régészeti lelőhelyek összesített listáját tartalmazza.

(3) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkával járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változtatást csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint lehet végezni.

(4) Az érintett ingatlanokon minden eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez, földmunkához a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Regionális Irodájának a szakhatósági hozzájárulása szükséges.

(5) A település közigazgatási területén bárhol a nyilvántartott régészeti lelőhelyeken építkezés vagy művelés kapcsán régészeti leletek vagy régészeti objektumok előkerülése esetén a munkákat fel kell függeszteni, és értesíteni kell a Megyei múzeumok Igazgatóságát és a KÖH-t.

(6) Balatongyörök országosan védett műemlékeit a 4. számú melléklet tartalmazza, a szabályozási terv pedig külön-külön ábrázolja.

(7) Az országosan védett műemlékek műemléki környezetét a szabályozási terv határvonallal feltüntetik, a 3. számú melléklet pedig az érintett ingatlanokat tartalmazza.

(8) Az országosan védett épületek, építmények és azok műemléki környezete esetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint kell eljárni.

(9) Balatongyörök helyi védett épületeit, területeit, a szabályozási tervek feltüntetik, a 2. számú függelék pedig tartalmazza cím és hrsz. szerint.

(10) A helyi védett épületek teljes bontása csak nagyon indokolt esetben, akkor engedélyezhető, ha az épület életveszélyes és műszaki állagbiztosítása másképpen nem lehetséges. Ezt a tény statikai szakvéleménnyel kell alátámasztani.

(11) A helyi védett ingatlanok esetében az építésügyi hatóság jogkörében, az illetékes szakhatóságok véleménye alapján elrendelhető:

▬az épület építéstörténeti kutatása,

▬az épületen található részletek visszaállítása,

▬az épület homlokzati burkolatának meghatározása és színezése

- A település sajátos építészeti karakterének megőrzése érdekében, az 5. számú melléklet szerinti arányok a műemléki környezetben és a helyi védett utcasorok mentén betartandók, egyéb területeken követésük javasolt.

- A tervezési területen a Nemzeti Park határát, valamint a BTSZ védelmi övezetinek határát, a natura 2000 határát, valamint hidrogeológiai vízvédelmi területek határait a szabályozási tervlapok és az Integrált Örökségvédelem című terv mutatja be.

- Országos jelentőségű védett természeti emlék: Szoba-kő barlang (069 hrsz);

- Egyedi tájérték: utikeresztek és szentek (ld. 6. számú melléklet),

Fa prés (083/2 hrsz),

Bise-kő (070/1 hrsz),

Pad-kő (068 hrsz),

Római forrás (706 hrsz),

- Helyi jelentőségű természetvédelmi terület: Szépkilátó és környezete a Római forrással ;

- Helyi jelentőségű védett fasorok:

▬Parti kettős platánfasor;

▬Strand területén kettős platánfasora, gesztenye és hársfa csoporttal;

▬Petőfi utca kettős hársfa sora;

▬Strand bejáratánál vadgeszteny facsoport;

▬Kossuth utca pótolandó kettős hársfasora;

▬Bece hegyi állomáshoz vezető kettős mandula fasor;

(Védett természeti értékek összefoglalása ld. 6. számú melléklet).

(18) A település „natura 2000” alá tartozó védett területeit a tervlapok határvonallal jelölik, a 6. számú melléklet 6. pontja pedig helyrajzi számok szerinti felsorolást tartalmaz.

TÁJKÉPVÉDELEM

20.§

- Adótorony, távközlési magasépítmény a tervezési területen nem létesíthető.

- Mezőgazdasági és erdőterületen 1m2-nél nagyobb önálló reklámtábla nem helyezhető el.

- Szőlőterületen (Mk-1) a tájkarakter védelme érdekében csak tájba illő épületek építhetők, az 5. számú mellékelt arányai követendők.

### IV. Fejezet

A környezet és természet védelme

Általános követelmények

21. §

(1)	A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik.

- Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

- Az építési engedélyezési dokumentációhoz minden esetben csatolni kell a beruházás sajátosságai alapján kidolgozott környezet-, táj- és természetvédelmi, valamint vízügyi munkarészt.

- A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.

- A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokat, valamint a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről szóló elvárásokat be kell tartani.

- A meglévő és az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a teljes közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére. Technológiai eredetű használt- illetve szennyvíz a közcsatornába, illetve a gazdasági tevékenységet folytatók telkein összegyűjtött csapadékvíz a csapadékcsatornába csak akkor vezethető, ha előtisztítása a vonatkozó jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott mértékben az ingatlan területén megtörtént.

- A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.

- A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásokról” szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell.

- A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi előírásokat érvényesíteni kell.

- Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

- Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni.

- A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket.

- Balatongyörök környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos más – külön kialakított és hatályos – helyi rendeleteiben előírtakat is figyelembe kell venni az építési engedélyezési eljárás során.

Környezetterhelési határértékek

22. §

(1)	Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint határértékeket.

(2)	Élővízbe és közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani.

(3)	Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken.

- Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését.

- Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni.

- Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket.

Speciális eljárási szabályok

23. §

- A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket.

- Balatongyörök a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint fokozottan  és a sérülékeny vízbázisra tekintettel egyben kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján - történhet.

- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi létesítmények védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kell a vízügyi hatóság előírásai szerint az engedélyezéseket lefolytatni.

- Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

- A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a szakhatóságok előírásai szerint.

- Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít.

- Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében érvényesíteni kell az előírásokat és a “helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.

- Balatongyörök településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti volumenben és a helyi építési szabályzatban megfogalmazott építési szabályok megtartásával építhetők állattartó létesítmények.

- A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról.

- Az engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építési és bontási hulladékok kezelésére, a keletkezett hulladékok mennyiségének tervezésére és elszámolására, azaz építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó tervlapokat.

Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 15/2008.(XI.17.) számú, a 6/2008.(V.26.) számú, a 2/2007.(III.14.) számú rendelettel módosított  4/2005.(IV.30.) számú rendelet.

Balatongyörök, 2008. december 8.

.….................................				               .........................................

Kiss László Tibor				                   Győriné Szilágyi Ilona

polgármester				             	     körjegyző

Kihirdetve: 2008. december 19.

Győriné Szilágyi Ilona körjegyző

Mellékeletek:

1. számú melléklet

Hátsókert méretének meghatározása:

-Ha                        TH ≤    40 m akkor HK legalább   6,0 m (vagy legalább a megengedett legnagyobb építménymagasság)

Ha                40 m    <      TH ≤   60 m akkor HK legalább  12,0 m,

Ha                60 m    <      TH ≤   80 m akkor HK legalább  18,0 m,

Ha                                    TH ≥  80 m akkor az építési hely legfeljebb 50,0 m mély.

2. számú melléklet

Régészeti lelőhellyel érintett ingatlanok listája övezetenként:

1. számú régészeti lelőhely érinti:

E-v V-3 Sz-1 Sz-2 jelű övezetben: 048/1 hrsz-ú ingatlant;

2. számú régészeti lelőhely érinti:

Z-1 jelű övezetben: 3087-, 3080-, 3095-, 3063, 3079-ok,

Lke-4 jelű övezetben:3097 hrsz.

Lf-1 jelű övezetben:3148-, 3149-, 3209-3211-, 3213-3216-, 3219-, 3220-, 3221-3226-, 3217-, 3208-, 3228/1-, 3228/2-, 3200-3206-, 1504-, 1505-, 1506/2-, 1507-1510-, 1511/2-,./3-,-/5,./6-, 1513/1-,./2-, 1512-, 1514-, 1515/2-, 1516-, 1518hrsz-ok;

Köu-1 jelű övezetben:3096 hrsz.

3. számú régészeti lelőhely érinti:

Z-1 jelű övezetben: 3078-, 3079-, hrsz-ok,

K -Temető:3088 -, 101/1 hrsz-ok,

Lf-1 jelű övezetben: 3148-, 3149-, 3211-, 3210-, 3214-, 3213-, 3219-, 3222- 3221-, 3220-, 69/2-, 73/1-,./2 hrsz-ok,

Lke-2 jelű övezetben: 76-83-, 84/1-,./2-, 75-, 86/1-,./2-, 87-90-, 91/2-, 92 hrsz-ok

Lke-4  jelű övezetben: 3109-3118-, 3124-3136-, 3097-3107-, 3364-, 3365-, 3140-3144 hrsz-ok,

Lke-5 jelű övezetben:  3080-, 3082, 3083/1-,./2, 3095-, 3094/1-,./2-, 3093/1-,./2-, 3092-, 3084-3087-, 3089-3091-, 3071/2-, 3072-3078 hrsz-ok,

Má-1 jelű övezetben: 3064-3071/1 hrsz-ok,

4. számú régészeti lelőhely érinti:

Lf-1 jelű övezetben: 3241-, 3240-, 3238/2-,./4., 3237/2-,./4-, 3234-3236-, 3233/1-,./3-, 3245-, 3189-3205-, 48-50-, 51/2-, 52/1-,./2-, 53/1-, 54/2-,./3-, 55/1-,./2-, 55/6-, 56/2 -,1516-, 1518-,1514-, 1519/3-, 1520-, 1521-, 1522/1-,./2-, 1523-1525-, 1526/1-, 3184/1-,./2-, 3185-, 3186-, 3188 hrsz-ok,

5. számú régészeti lelőhely érinti:

Vt-1 jelű övezetben: 182/1-, 186/4-, 188/1-, 193-, 197-, 201/3-, 204-, 205/3-, 207/1 hrsz-ok,

Lke-4 jelű övezetben: 166/4-,./5-, 171/1-,./4-, 175/3-,./4-, 179/3-, 174/3-,./4-,./5-, 186/3-,./6-, 188/2-,./5-, 187/1-,./2-, 189/1-,./2-,./5-, 199/4-, 200/1-,./3-,./4-, 201/2-,./4-, 202/3-,./4-,./5-, 205/2-,./4-, 207/1-,-/3, 210/1-,./3-, 211-, 212/1-, 190/1-, 192-, 191-, 182/2 hrsz-ok,

6. számú régészeti lelőhely érinti:

Lke-1 jelű övezetben:  2/1-,./2-, 3-, 3264/1-, 3267-, 16/1-, 11-, 10/1-,./2-, 12-, 5-9hrsz-ok,

Lke-2 jelű övezetben:  581/3-, 580/4-,./5-, 579/5-, 577/2-, 576/4-, 575/4-, 574/3-, 570/3-, 563-, 564-, 569-, 568-, 574/4-, 578-, 583/3 hrsz-ok,

Lke-3 jelű övezetben:   560-, 561-, 570/1-,./2-, 573/2-, 574/1-,./2-, 575/1-, 576/1-, 577/1-, 579/3-, 580/2-, 581/1-, 583/1-, 584/1-, 564-, 552-559-, 549-, 542-, 545-, 546-, 580/1-, 579/1-, 573/1-, 572-, 550-, 571-, 582-, 547-, 548 hrsz-ok,

7. számú régészeti lelőhely érinti:

Z-2 jelű övezetben:   706 hrsz,

Üü-1 jelű övezetben:    707/1 hrsz,

Má-1 V-1 sz-1 F-1 jelű övezetben:   104/40-,./41-,./68-,./70-,./72-,./74-,./76-,./78-,./80 hrsz-ok,

Má-2 V-1 sz-1 F-1 jelű övezetben:    0100/1-,./2-, 0101 hrsz-ok,

Mk-1 T-1 Sz-1 Sz-2 P-2 jelű övezetben:    1918/1-, 1918/3-, 1917- 1914-, 1913-, 1912-, 1909-, 1908-, 1905/1-,./2 hrsz-ok,

Má-3 jelű övezetben:   0100/2-, 0101-, 0101/1-, 0104/40-, ./41-, 0104/68-, ./70-, ./72-, ./74-, ./76-, ./78-, ./80 hrsz-ok;

8. számú régészeti lelőhely érinti:

Má-1 V-1 sz-1 F-1 jelű övezetben:    0104/82 hrsz,

Má-2 V-1 Sz-1 F-1 jelű övezetben:    0100/2-, 096 hrsz-ok,

K-sz, f gy V-1 F-1 jelű övezetben:    098/1-,./2-, 097-, 0104/82 hrsz-ok,

9. számú régészeti lelőhely érinti:

Má-2 V-1 Sz-1 F-1 jelű övezetben:    096 hrsz,

E-v V-1 Sz-1 F-1 jelű övezetben:    096 hrsz,

K-sz,f,gy V-1 F-1 jelű övezetben:    096 hrsz,

10. számú régészeti lelőhely érinti:

Mk-1 T-1 Sz-2 jelű övezetben:    2376-, 2379-2386-, 2388-2402-, 2404-, 2431-, 2428-, 2429-, 2425-, 2426-, 2422-, 2417-2420-, 2416/2-, 2410-, 2409-, 2408-, 2406-, 2407/1-,./2-,./3 hrsz-ok,

Mk-1 T-1 Sz-2 Sz-3 P-2  jelű övezetben:  2337-2339-, 2341-2346-, 2335-, 2330-2333-, 2313-, 2312-, 2321-2323-, 2325-2327-, 2320/1-,./2-, 2317-2319-, 2316/2-, 2293-, 2303-, 2306-, 2310-, 2311-, 2315-, 2314/1-,./2 hrsz-ok,

11. számú régészeti lelőhely érinti:

Z-2 jelű övezetben:    387 hrsz.

Lke-3 jelű övezetben:    398/2-,400-, 404-, 405-, 408-, 409/2-, 410/1-, 412/1-, 413/2-, 414/2-, 415/1-,./3-, 417-, 426-, 486-489-, 550-, 436/2-, 458/2-, 461-, 469/1-,./2-, 470/4-, 471-, 472/2-, 473 hrsz-ok,

Vt-1 jelű övezetben:   473-, 472/1-, 471-, 470/5-, 469-, 460-, 459-, 458/1-, 436/1-, 435-, 433/1-, 432-, 427-429-, 421-, 422-, 418-, 415/2-, 414/1-, 413/1-, 412/2-, 410/1-, 409/1-, 407-, 406-, 401-404-, 398/1-, 396-, 223-, 221-, 215-, 213/6-, 212/2-, 209-, 207/1-, 205/3-, 204-, 201/3-, 193-198-, 188/1-, 186/4-, 182/1-, 179/1-, 176/1-,./2-, 177-, 178-, 167-170- 166/3-, 160-162- 159/6-, 158/5-, 157/1-, 154-, 419/1-,./2-, 222/4-, 237-, 238-, 239, 242/1 hrsz-ok

Vt-2 jelű övezetben:  244-, 245-, 247-, 231-235-, 225-229 hrsz-ok,

Vt-3 jelű övezetben:    151/2-, 148-, 152-, 393hrsz-ok,

3.számú melléklet

Műemlékek műemléki környezete

Eötvös 22.

464-, 465-, 466-, 470/1-, 471-, 476-, 477-, 947-, 950-, 951-, 954 hrsz-ok

Kossuth L. u. 2, 3, 4, 6, 9 számok és Deák F. u. 9, 10 számok

213/6-, 215-, 221-, 222/4, 223-, 225-229-, 231-235-, 237-239-, 242/1-, 243/1-, 244-250-, 251/1-, 252/1-, 386-393-, 396-, 398/1-, ./2-, 401-404 hrsz-ok

3304/3 hrsz

3284-, 3285/2-, 3286-, 3287-, 3304/2-, ./3-, ./4-, ./5-, 3306-, 3307 hrsz-ok

2041 hrsz

2037/2-, 2041-, 2042-, 2541 hrsz-ok

2491 hrsz

2490-, 2491-, 2492/1-, ./2-, 2493/1-, ./2-, 2494-, 2495-, 2496/1-, ./2 hrsz-ok

2654 hrsz

2638/14-, ./15-, ./19-, ./20-, 2653-, 2654-, 2657-, 2658 hrsz-ok

2455 hrsz

2377-2381-, 2454-, 2455-, 2457-, 2459 hrsz-ok

1201 hrsz

1201-, 1202/1-, ./2-, 1366-, 1367/2-, 1368-, 1369/1-, ./2 hrsz-ok

086/3 hrsz

086/3-, ./13-15-, ./20-27-, ./40-, 2351-, 2464/1-, 2466/1 hrsz-ok

4. számú melléklet

Országosan védett műemlékek:

| Védett épület | Cím | hrsz. |
| --- | --- | --- |
| Rk. templom, klasszicista, 1836. | Kossuth u. 3. | 396 |
| Présház | Felsőhegy | 1201 |
| Lakóház | Deák F. U. 8 | 222/4 |
| Présház | Felsőcsetényi dűlő 94. | 3304/3 |
| Lakóház | Kossuth u. 2. | 231, 232 |
| Lakóház | Kossuth u. 4. | 226 |
| Lakóház | Kossuth u. 8. | 226, 227 |
| Lakóház | Kossuth u. 9. | 403 |
| Lakóház | Kossuth u. 10. | 225 |
| Pince | Becehegy | 2455 |
| Présház | Becehegy | 2654 |
| Présház | Becehegy | 086/3 |
| Présház | Becehegy | 2496/1 |
| Présház | Becehegy | 2041 |
| Présház | Becehegy | 058/18 |
| Présház | Becehegy, Barackos 8. | 2491 |
| Présház | Becehegy | 265 |
| Villaépület | Becehegy, Eötvös u. 22. | 465 |

5. számú melléklet

Hagyományos építészeti arányok

6. számú melléklet

# Védett természeti értékek

      - A tervezési területen a Nemzeti Park határát, valamint a BTSZ védelmi övezetinek határát, valamint hidrogeológiai vízvédelmi területek határait a szabályozási tervlapok és az Integrált Örökségvédelem című terv mutatja be.

      - Országos jelentőségű védett természeti emlék: Szoba-kő barlang (069 hrsz);

      - Egyedi tájérték: utikeresztek és szentek (ld. 8. számú melléklet),

Fa prés (083/2 hrsz),

Bise-kő (070/1 hrsz),

Pad-kő (068 hrsz),

Római forrás (706 hrsz),

4.  Helyi jelentőségű természetvédelmi terület: Szépkilátó és környezete a Római forrással (706-, 707/1-,  708 hrsz-ok).

5. Helyi jelentőségű védett fasorok: Parti kettős platánfasor;

Strand területén kettős platánfasora, gesztenye és hársfa csoporttal;

Petőfi utca kettős hársfa sora;

Strand bejáratánál vadgeszteny facsoport;

Kossuth utca pótolandó kettős hársfasora;

Bece hegyi állomáshoz vezető kettős mandula fasor;

6. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelete az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről -Natura 2000- Balatongyörök közigazgatási területeit érinti, az alábbiakban felsorolt ingatlanokon:

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt területek Balaton

(HUBF30002)

# Balatongyörök

02/1, 02/2, 02/3, 02/4, 02/5, 02/6, 02/7, 02/8, 02/9, 02/10, 02/11, 02/12, 02/13, 02/14, 02/15, 02/16, 02/17, 02/18, 02/19, 02/20, 02/21, 02/22, 02/23, 02/24, 02/25, 02/26, 02/27, 02/28, 02/29, 02/30, 02/31, 02/32, 02/33, 02/34, 02/35, 02/36, 02/37, 02/38, 02/39, 02/40, 02/41, 02/43, 02/44, 02/45, 02/46, 02/47, 02/48, 02/49, 0106/2, 0106/3, 0106/4, 0106/7, 0106/8, 0106/9, 0107, 0109/1, 0109/2, 0110/1, 0110/2, 0110/3, 0110/24, 0110/25, 0110/26, 0110/27, 0110/28, 0110/32, 0110/33, 0110/38 hrsz-ok;

Keszthelyi-hegység

(HUBF20035)

Balatongyörök

049, 050/4, 050/5, 050/6, 050/7, 050/8, 050/9, 057, 058, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070/1, 070/2, 071/1, 071/2, 072, 073, 074, 075, 076, 079, 080, 081, 082, 083/1, 083/2 hrsz-ok;

Különleges madárvédelmi területek Balaton

(HUBF30002)

# Balatongyörök

02/1, 02/2, 02/3, 02/4, 02/5, 02/6, 02/7, 02/8, 02/9, 02/10, 02/11, 02/12, 02/13, 02/14, 02/15, 02/16, 02/17, 02/18, 02/19, 02/20, 02/21, 02/22, 02/23, 02/24, 02/25, 02/26, 02/27, 02/28, 02/29, 02/30, 02/31, 02/32, 02/33, 02/34, 02/35, 02/36, 02/37, 02/38, 02/39, 02/40, 02/41, 02/43, 02/44, 02/45, 02/46, 02/47, 02/48, 02/49, 0106/2, 0106/3, 0106/4, 0106/7, 0106/8, 0106/9, 0107, 0109/1, 0109/2, 0110/1, 0110/2, 0110/3, 0110/24, 0110/25, 0110/26, 0110/27, 0110/28, 0110/32, 0110/33, 0110/38 hrsz-ok;

7. számú melléklet

A nyúlványos (nyeles) telek elrendezése

Nyúlványos (nyeles) telken legalább egy kertnél az övezetre meghatározott hátsókert, egy kertnél pedig az előkert méretét kell biztosítani.

| B |  | ok. | ok.=hk. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ok. |  |
|  |  |  | ok.=ek. |  |
| C |  |  | hk. |  |
|  |  |  | ok. | A | ok. |  |
|  |  |  | ek. |  |
| közút vagy magánút |

| A. visszamaradó telek, B. nyúlványos telek C. telek nyúlvány ok. oldalkert hk. hátsókert ek. előkert |  | telekhatár építési határvonal építési hely |
| --- | --- | --- |

8. számú melléklet

Út mintakeresztszelvények

9. számú melléklet

Növényalkalmazás elvei:

1. A faj kiválasztás szempontjai:

a). ökológiai- fitocönológiai elv: megközelítően azonos ökológiai viszonyok közül származó növények általában harmonikus egységet alkotnak;

b). műemléki elv: a történeti hagyománnyal rendelkező udvar, utca, tér, kert történeti jellegéhez igazodó, azt hangsúlyozó fajok alkalmazása;

c). funkcióelve: az udvar, utca, tér, kert jelenlegi használatához alkalmazkodó, azt elősegítő vagy legalább azt nem akadályozó kiültetetés, tekintettel bizonyos intézmények speciális igényeire;

d). bizonyos un. Karakterfajok használata ismétlődéssel;

e) fenntartási szempontok: a fenntartás intenzitásához, szakmai felkészültségéhez, színvonalához, anyagi lehetőségeihez való alkalmazkodás.

10. számú melléklet

|  | I. Helyi védett épületek |
| --- | --- |
| 1. | lakóház | Kossuth L. u. 18. | 212/2 hrsz |
| 2. | lakóház | Kossuth L. u. 19. | 410/1 hrsz |
| 3. | lakóház | Kossuth L. u. 21. | 412/2 hrsz |
| 4. | lakóház | Kossuth L. u. 22. | 207/1 hrsz |
| 5. | lakóház | Kossuth L. u. 30. | 195-198 hrsz |
| 6. | lakóház | Kossuth L. u. 31. | 421 hrsz |
| 7. | lakóház | Kossuth L. u. 32. | 194 hrsz |
| 8. | lakóház | Kossuth L. u. 45. | 435 hrsz |
| 9. | lakóház | Kossuth L. u. 46. | 170 hrsz |
| 10. | lakóház | Kossuth L. u. 48. | 166/3 hrsz |
| 11. | lakóház | Kossuth L. u. 49. | 458/1 hrsz |
| 12. | lakóház | Kossuth L. u. 53. | 460 hrsz |
| 13. | lakóház | Kossuth L. u. 60. | 154 hrsz |
| 14. | Jüngling Zoltán közösségi ház | Kossuth L. u. 64. | 152 hrsz |
| 15. | Volt BM Számvevőszéki Üdülő | Petőfi S. u. | 438 hrsz |
| 16. | villa | Petőfi S. u. 7. | 984 hrsz |
| 17. | üdülő | Petőfi S. u. 14. | 869 hrsz |
| 18. | üdülő | Petőfi S. u. 15. | 989 hrsz |
| 19. | villa | Petőfi S. u. 57. | 1012 hrsz |
| 20. | villa | Petőfi S. u. 65. | 1018 hrsz |
| 21. | lakóház | Balaton u. 9. | 253 hrsz |
| 22. | villa | Balaton u. 13. | 255 hrsz |
| 23. | villa | Balaton u. 15 | 256 hrsz. |
| 24. | présház | Szent István u. 12. | 621 hrsz |
| 25. | lakóház | Eötvös K. u. 118. | 692 hrsz |
| 26. | présház | Eötvös K. u. 122. | 694/3 hrsz |
| 27. | présház | Takács József u. 3. | 717 hrsz |
| 28. | lakóház | Deák F. u. 5. | 237-,238 hrsz |
| 29. | lakóház | Deák F. u. 7. | 223 hrsz |
| 30. | villa | Felsőcsetény | 3323 hrsz |
| 31. | pince | Paphegy | 1915 hrsz |
| 32. | pince | Paphegy | 2027 hrsz |
| 33. | pince | Paphegy | 2034 hrsz |
| 34. | pince | Becehegy | 2193 hrsz |
| 35. | pince | Becehegy | 2234 hrsz |
| 36. | templom | Becehegy | 2232 hrsz |
| 37. | pince | Felsőhegy | 1369/1 hrsz |
| 38. | Kossuth L. u. 14. előtti szobor |  |  |
| 39. | Kossuth L. u. 23. előtti kereszt |  |  |
| 40. | 039/1 hrsz sarkán lévő kereszt | Felsőhegy |  |
| 41. | 2456 hrsz-en lévő kereszt | Becehegy |  |
| II. Helyi védett utcasorok |
| 1. | Kossuth Lajos utca 2-60. számok |
| 2. | Kossuth Lajos utca 5-53. számok |
| 3. | Deák Ferenc utca teljes hosszában |

TARTALOMJEGYZÉK

A rendelet hatálya	1. §.	1.

- Fejezet

Építési engedélyezés általános szabályai	2. §.	1.

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai	3. §.	2.

Településrendezési eszközök	4. §.	2.

- Fejezet

Településszerkezet, területfelhasználás	5. §.	4.

Beépítésre szánt területek

Lakóterületek	6. §.	6.

Vegyes területek	7. §.	16.

Üdülőterületek	7. §.	20.

Különleges területek	9. §.	25.

Általános építészeti előírások	10. §.	33.

Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési és közműterület	11. §.	35.

A település zöldfelületi rendszere	12. §.	36.

Erdőterületek	13. §.	37.

Mezőgazdasági területek	14. §.	37.

Az általános mezőgazdasági területek	15. §.	37.

Kertgazdasági területek	16. §.	42.

Vízgazdálkodási terület	17. §.	45.

Közterületek	18. §.	46.

- Fejezet

Értékvédelem	19. §.	47.

Tájképvédelem	20. §.	49.

- Fejezet

A környezet és természet védelme

Általános követelmények	21. §.	49.

Környezetterhelési határértékek	22. §.	50.

Speciális eljárási szabályok	23. §.	51.

Záró rendelkezések	24. §.	52.

Mellékletek

1. számú melléklet: Hátsókert méretének meghatározása	53.

2. számú melléklet: Régészeti lelőhelyek	53.

3. számú melléklet: Műemlékek műemléki környezete	54.

4. számú melléklet: Országosan védett műemlékek	55.

5. számú melléklet: Hagyományos építészeti arányok	55.

6. számú melléklet: Védett természeti értékek	57.

7. számú melléklet: A nyúlványos (nyeles) telek elrendezése	58.

8. számú melléklet: Út mintakeresztszelvények	59.

FÜGGELÉk

1. számú függelék	68.

2. számú függelék	68.

# Footnotes

Jóváhagyáskor: az építészeti-műszaki tervtanácsokról” szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet 9.§ (4) bek. a.) pontjai szerint;

Ld.: 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet. 10. Látványterv

A szabályozás megfelel ”A Balatoni Vízpart-rehabilitációs Szabályozás Követelményeiről” szóló 283/2002.XII.21.) Korm. Rendelet 10. §. (1) bekezdésében foglaltaknak, továbbá Balatongyörök 23/2004.(XI.12.)TNM számú, vízpartrehabilitációs rendeletének

A meglévő és a telepítendő erdők elsődleges rendeltetéseinek megállapítására az 1996. évi LIV. tv.II. fejezet 18. §. a, b, c, d, e pontja és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV.30.) FM rendelet 22. §. a, pont alkalmazásával az erdészeti hatóság jogosult.

Tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek BTSZ 26. §. a.) pont

Tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek BTSZ 26. §. b.) pont

Felszíni szennyeződésre érzékeny területek, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny alövezete BTSZ 31. §. b.) pont

BTSZ  8. §. (1) bek.

Termelési övezet BTSZ 45. §. b.) pont

Termelési övezet BTSZ 45. §. d) pont

Termelési övezet BTSZ 45. §. e) pont

Termelési övezet BTSZ 45. §. f.) pont

BTSZ 12. §.

BTSZ 26 § (1) bek.d.)pont;

BTSZ. 9. §. (6) bekezdés;

BTSZ. 26 §. e.) pontja,

Bt. 13. §. (2) bekezdés,

Bt 13 §. (3) bekezdés,

Termelési övezet BTSZ 45. §. g.) pont,

Tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek (BTSZ 26. §. a.) pont),

Szőlőkataszter szerinti I. Osztályú területek alövezete (BTSZ 51.§. a.) pont);

Szőlőkataszter szerinti I. Osztályú területek alövezete (BTSZ 51.§. c.) d.) pont);

Felszíni szennyeződésre érzékeny területek, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny alövezete BTSZ 31. §. b.)

Termelési övezet BTSZ 45. §. d) pont

Szőlőkataszter szerinti I. Osztályú területek alövezete BTSZ 51.§. b.) pont);

Termelési övezet BTSZ 45. §. e) pont

BTSZ 12.§.

BTSZ 26 § (1) bek.d.)pont;

BTSZ. 9. §. (6) bekezdés

BTSZ. 26. §. e.) pontja;

Bt. 13. §. (2)

Bt 13 §. (3)  bekezdése

Szőlőkataszter szerinti I. Osztályú területek alövezete BTSZ 51.§. f.) pont

Védett természeti területek alövezete BTSZ. 23. §. (1) bek. a.)

Felszíni vízminőség-védelmi övezet BTSZ 37. §. a.)

BTSZ 37.§. b.) pont);

Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny alövezet BTSZ 31. §. a.) pont;

Felszíni vízminőség-védelmi övezet BTSZ 37. §. c.)

Felszíni vízminőség-védelmi övezet BTSZ 37. §. c.)

Felszíni vízminőség-védelmi övezet BTSZ 37. §. d.)

BTSZ 23 § (1) bek.d.)pont;

BTSZ. 9. §. (6) bekezdés;

BTSZ. 23. §. f.) pontja,

BTSZ. 23. §. h.) pontja,

Ld.: 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet. 10. Látványterv

Tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek BTSZ 26. §. a.)pont

Szőlőkataszter szerinti I. osztályú területek BTSZ 51. §. a.) pont,

Felszíni szennyeződésre érzékeny területek, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny alövezete BTSZ 31. §. a.)

# A felszínmozgásra érzékeny területek, eróziónak fokozottan kitett alövezete BTSZ 35. §. a.)

BTSZ  8. §. (1) bek.

Szőlőkataszter szerinti I. osztályú területek BTSZ 51. §. b.) pont

Balatongyörök Önkormányzatának 7/1998 (VII.7) Ök. rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzata alapján;

BTSZ. 46.§. b.) pont);

BTSZ. 46.§. c.) pont);

BTSZ. 46.§. g.) pont).

BTSZ. 46.§. f.) pont;

BTSZ. 12.§.

BTSZ. 26.§. .) pont;

BTSZ. 9. §. (6) bekezdés;

BTSZ. 26 §. e.) pontja,

BTSZ. 13 §. (2) bek.,

az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet, 5. számú melléklet, 10. Látványterv

BTSZ. 51.§. f.) pont,

Tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek BTSZ 26. §. a.)pont,

BTSZ 26. §. b.)pont,

BTSZ 26. §. c.)pont,

Felszíni szennyeződésre érzékeny területek, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny alövezete BTSZ 31. §. a.)

BTSZ  8. §. (1) bek.

Balatongyörök Önkormányzatának 7/1998 (VII.7) Ök. rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzata alapján;

BTSZ. 46.§. b.) pont);

BTSZ. 46.§. c.) pont);

BTSZ. 46.§. g.) pont).

BTSZ. 46.§. f.) pont;

BTSZ  8. §. (1) bek.

BTSZ. 13 §. (2) bek.,

az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet, 5. számú melléklet, 10. Látványterv

BTSZ. 46.§. h.) pont,

Hatályon kívül helyezte a 26/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. december 18.

Felszíni vízminőség-védelmi övezet BTSZ 37. §. c.)

Jelenleg: a követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVI. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény tartalmazza.

Jelenleg: 1994. évi LV. törvény 70.§-a szerint.

Jelenleg: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.(XII:13.) ÖTM rendelet.

Jelenleg: a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, vagy a “telepengedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg.

Jelenleg: a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Kormányrendelet, és a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről szóló 94/2007. (XII.23.) KvVm rendelet határozza meg.

Jelenleg: A felszín alatti vizek védelméről szóló, többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint.

Jelenleg: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.

Jelenleg: A vízügyi követelményeket a 21/2006. (I.31.) Kormányrendelet tartalmazza.

Jelenleg: A követelményeket a 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet tartalmazza.

Jelenleg: A levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 5.§-a szerint.

Jelenleg: A levegővédelmi övezet meghatározását a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§-a és 2. sz. melléklete szerint kell elvégezni.

Jelenleg: A hulladék-gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe vételével.

Jelenleg: A hatályos környezet-, táj- és természetvédelmi vonatkozású helyi rendeletek

Jelenleg: Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél a levegő védelmével kapcsolatosan kiadott és többször módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülő jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a szintén többször módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.

Jelenleg: A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint.

Jelenleg: Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység létesíthetésének, illetve üzemeltetésének zajkibocsátási, zajterhelési határértékeit, a zajtól védendő területeken a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.

Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Jelenleg: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályait a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet határozza meg.

Jelenleg: a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetésének engedélyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló, a többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásai szerint történhet.

Jelenleg: a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint. (VI.11.)

Jelenleg: az 1996. évi LIV. törvény és a 29/1997. (IV.30.) FM rendelet szerint.

Jelenleg: a “telepengedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg.

Jelenleg: az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet 17.§ (4) bekezdése és 18.§-a, az üzletek müködési rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.) kormányrendelet.

Jelenleg: az 1994. évi LV. törvény 70.§-ának előírásai szerint.

Jelenleg: a 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet és a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet és az 1. sz. melléklete szerint.

Önkormányzati rendelet szerint.

Jelenleg: a hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülő jogszabályokat. A hulladékok jegyzékét a többször módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

Jelenleg: az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

Függelék elnevezést módosította a 6/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. március 13.

Módosította a 6/2012. (III.12) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. március 13.

# Text boxes

Hagyományos lakóépület

A hagyományos szőlőhegyi beépítések