## 2. melléklet az 5/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez: 
Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | építési övezet jele | Beépítési mód | Legkisebb kialakítható telekterület | Legkisebb kialakítható telek szélessége (a telek homlokvonalán) | Telek megengedett legnagyobb beépítettsége | Épület megengedett legkisebb beépítési magassága | Épület megengedett legnagyobb beépítési magassága | Telek kialakítandó legkisebb zöldfelület mértéke | Egy tömegben megjelenő legnagyobb épület alapterület |
| 2. |  |  | m2 | m | % | m | m | % | m2 |
| 3. | Falusias lakóterületek |
| 4. | Lf-1 | oldalhatáron álló | 900 | 16 | 30 | Ém: 3,0 | Ém: 4,0 | 40 | 300 |
| 5. | Lf-2 | oldalhatáron álló | 1200 | 18 | 30 | Ém: 3,0 | Ém: 4,5 | 40 | 400 |
| 6. | Lf-3 | oldalhatáron álló | 1200 | 16 | 30 | Ém: 3,0 | Ém: 3.6 | 40 | 300 |
| 7. | Lf-4 | zártsorú | 1000 | 18 | 25 | Ém: 3,0 | Ém: 4,5 | 40 | - |
| 8. | Intézményi területek |
| 9. | Vi-1 | oldalhatáron álló | 2000 | 20 | 50 | Ém: 3,5 | Ém: 6,0 | 25 | - |
| 10. | Vi-2 | K | 3000 | 40 | 30 | Ém: 3,0 | Ém: 6,0 | 40 | - |
| 11. | Gazdasági területek - Kereskedelmi, szolgáltató terület |
| 12. | Gksz | szabadon álló | 1000 | 20 | 40 | Ém: 3,5 | Ém: 5,0 | 30 | - |
| 13. | Gazdasági területek - Ipari terület |
| 14. | Gip-1 | szabadon álló | 4000 | 30 | 40 | Ém: 3,0 | Ém: 6,0 | 25 | - |
| 15. | Gip-2 | szabadon álló | 4000 | 30 | 40 | Ém: 3,0 | Ém: 10,0 | 25 | - |
| 16. | Különleges, beépítésre szánt területek |
| 17. | K-Mü | oldalhatáron álló | 10000 | 40 | 30 | Ém: 3,0 | Ém: 6,0 | 40 | 2000 |
| 18. | K-Rek | szabadon álló | 5000 | 40 | 20 | - | Ém: 4,5 | 60 | - |
| 19. | Mezőgazdasági területek - Kertes mezőgazdasági terület |
| 20. | Mk | oldalhatáron álló | 1200 | 12 | 10, de legfeljebb 150 m2 | Ém: 4,0 | Ém: 6,0 | 70 | - |
| 21. | Különleges, beépítésre nem szánt területek |
| 22. | Kb-Km | szabadon álló | 200 | 5 | - | - | - | 40 | - |
| 23. | Kb-Sp | szabadon álló | 5000 | 50 | 10 | Ém: 3,0 | Ém: 5,0 | 50 | 1000 |
| 24. | Kb-Rek | szabadon álló | 5000 | - | 10 | - | Ém: 4,5 | 70 | - |
| 25. | Kb-T | szabadon álló | 2000 | 40 | 2 | Ém: K | Ém: 4,5 | 50 | - |
| 26. | Kb-B | szabadon álló | 10000 | 40 | 2 | - | Ém: 6,0 | 40 | - |
|  | K | kialakult |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ém | épületmagasság |  |  |  |  |  |  |