6. számú melléklet

a 15/1998.(VI.15.)Ör. sz. rendelethez

Salgótarján településrendezési terv helyi építési szabályzatához

/az új központi temetőre vonatkozó előírások/

1.

Az előírások hatálya és alkalmazása

/1/	Jelen szabályozási előírások a szabályozási terven feltüntetett övezeti jel közötti területre vonatkoznak.

/2/	A temető területét felhasználni, sírhelyet kialakítani az országos érvényű rendeletek,  1999. évi XLIII. törvény és a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a köztemetők és a temetkezés módjáról szóló 39/2000.(XII.18.) Ör. sz. rendeletének megtartása mellett csak jelen előírások rendelkezései, továbbá a temetőkert rendezési terv szabályozási tervében (továbbiakban tervlap) foglaltak együttes figyelembevételével szabad.

2.

Területfelhasználás

/1/	A temetőkert a tervlapnak megfelelően a következő területfelhasználási egységeket foglalja magába:

- építmények területe

- sírhelytáblák területe

- közlekedési és közmű terület

- zöldterület

3.

Építmények területe

/1/	A ravatalozó épülete jelenlegi helyén megfelelő, karbantartását biztosítani kell.

/2/	Gazdasági, szolgáltató épületek

a.,	Meglévő

A gazdasági bejárat mellett lévő gazdasági – szolgáltató épület helyén marad, kapacitása nem megfelelő.

b.,	Tervezett

A Pintér telep felöli tervezett bejárónál területet kell biztosítani gazdasági-szolgáltató épület részére. Az 1:1000 tervlap az építési helyet jelöli. (Itt kaphat helyet: öltöző-mosdó, WC, elsősegélynyújtó hely, raktár stb.)

/3/	Emlékmű, temetőszimbólum

a.,	A temetőkert területén a hegygerinc 315 m-es pontján kerülhet elhelyezésre a „kiszórásos temetőrész” VB támfallal lehatárolt terület közepén fémoszlopon álló kehely alakzat (örökláng) gyújtására.

b.,	Ezen a területen alakítható ki vízmedence is, ha a hamvak kiszórása zárt rendszerbe történik. Ebben az esetben gondoskodni kell, hogy a hamvak abból ne kerülhessenek ki.

c.,	Temetőszimbólum elhelyezésére van lehetőség az emlékmű magasságában – a főgyalogúton tovább haladva a gerincen.

/4/	Temető kerítés

- A temető kerítését a forgalmi út felől (2303 sz.) és a Pintér telep felöli első szakaszán, a meglévőhöz hasonlóan tömör, illetve részlegesen áttört kivitelben kell készíteni.

- A további kerítés lábazattal, oszlopok közötti drótfonatos tábla betéttel készüljön.

4.

Közlekedési és közműterület

/1/	A közlekedési terület magába foglalja a temetőkerten kívüli és a temetőkerten belül közlekedésre szolgáló területeket, utakat, gépjármű várakozóhelyeket, gyalogutakat.

/2/	A temetőkerten kívüli közlekedési területek

a.,	2303 sz. Salgótarján - Mátraterenye összekötő út

- Az út részére – a temetővel határos területen – 22,0 m-es szabályozási szélességet kell biztosítani.

- Az úton újabb csomópont (a temetőhöz) nem tervezhető.

b.,	Gépkocsi parkoló

- A 2303 sz. forgalmi út és a temető kerítése közötti területsávot gk. parkoló részére kell fenntartani.

- A temető Pintértelep felől tervezett bejáratát a parkoló útján lehet megközelíteni.

- A parkolók fásításához a megfelelő területsávot 2,0 m-t biztosítani kell.

- A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 140. pontja alapján 300 parkoló hely felett környezeti hatásvizsgálat szükséges.

/3/	Közmű területek

- A temető feltáró útjának nyomvonalában biztosítani kell

- vízvezeték nyomvonalának a helyét

- a közvilágítás vezetékét és lámpáit

- energia felvevőhelyeket kb. 100 m-ként

- A csapadékvizek elvezetését az utak nyomvonalában a lejtő felőli oldalon nyílt, burkolt árokkal kell megoldani. A temető területe körül övárok kialakítása szükséges.

5.

Zöldterület

/1/	A temető telkén belül 30 m széles fásított védőterületet kell kialakítani.

A területre beültetési kötelezettség érvényes.

/2/	A sírhelytáblák területén

- a rézsű felületeket füvesíteni kell, vagy egyéb talajtakaró növényzettel (kúszó fenyő, borostyán, meténg) beültetni, ez megvédi az eróziótól,

- fákat elsősorban a lépcsős gyalogutak mellett kell telepíteni,

- a szabad területeken is olyan növényzet telepítése szükséges, amely a sírhelytáblák átláthatóságát nem zavarja.

/3/	A hamvak szétszórásához és bemosásához kijelölt temető részt (területet) parkszerűen kell kialakítani.

/4/	A gépkocsi parkoló fásítását biztosítani kell.

6.

Egyéb előírások

/1/	A temetőkert mélyfekvésű területét – a 2303 sz. forgalmi út menti terület és a parkoló területe – felhasználás előtt fel kell tölteni. A feltöltést úgy kell végezni, hogy a terület lejtése a forgalmi út felé mintegy 2,5 % legyen.

/2/	A feltöltéssel együtt meg kell oldani a terület víztelenítését mindkét irányból (a temető domb és forgalmi út É-i oldala felől is).

/3/	A forgalmi út temető felőli oldalán nagyobb szelvényű nyílt árok kialakítását biztosítani kell, mivel ez az ittlévő időszakos vízfolyást is helyettesíteni fogja.

/4/	A temetőkertben a sírhelyeket kerítéssel lehatárolni nem lehet.

# Footnotes

Megállapította a 16/2008.(III.25.) rendelet 6. §-a. Hatályos 2008. április 1. napjától.

Számozását módosította a 23/2010.(IX.16.) rendelet 16. §-a. Hatályos 2010. október 17. napjától.