3. melléklet a 11/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 22/2005.(Xll.19.) Önkormányzati rendelethez

Telekalakítási és építési előírások falusias lakóterületen (Lf)

8.1 Az  „Lf-1”  jelű építési övezet

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| 1.lakásszám | építési telkenként legfeljebb 2 db |
| 2.legkisebb telekterület | 1000 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 18 m |
| 4.beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 30% |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetén 3,50 m / 4,50 m, (ezen belül az utcai homlokzat magassága a kialakult utcaképhez igazodjon) udvari épület esetén 2,50 m / 4,50 m |
| 7.legkisebb előkert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | 6 m |
| 10.legkisebb zöldfelület | 40% |
| B. Épületekre vonatkozó megkötések |
| 1.tetőidom és hajlásszög | nyeregtető 35-45 fok hajlásszöggel, a tetőidom formája és a tetőgerinc iránya a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 2.tetőhéjalás | hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag |
| 3.homlokzatszínezés és díszítés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést és díszítést kell alkalmazni |
| 4.épületszélesség | legfeljebb 8,5 m |
| 5.utcai kerítés | épített jellegű, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |