# A 43/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

# 3/30. A. melléklet a 11/2008. (V. 15.) ök. rendelethez

A Budapest XV. Kerület, Szemléletformáló és Újrahasználati Központ

(Felsőkert utca – a 88864/5 hrsz-ú ingatlan keleti határa – 
Csömöri patak (91177 hrsz) – Károlyi Sándor utca –által határolt terület)

szabályozási terve

# Kiegészítő rendelkezések

I.

- A kiegészítő előírások Budapest XV. kerület Felsőkert utca – a 88864/5 hrsz-ú ingatlan keleti határa – Csömöri patak (91177 hrsz) – Károlyi Sándor utca által határolt területre terjednek ki.

- Jelen kiegészítés előírásait a szabályozási tervlap és a KVSZ rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

II.

Telekalakítás előírásai

- A már kialakított telkek szabályozási terv módosítása nélkül összevonhatók, az építési övezeti jellemzők szerint meghatározott minimális telekméretig megoszthatók.

- Az M/XV/HU övezetben telekhatárrendezés esetén az oldalkert meglévő épülettől 3 m lehet.

- Az M/XV/HU övezet területén telekalakítás során a telek minimális szélessége 35,0 m-nél kisebb nem lehet.

- Közműlétesítmények, nem épület jellegű műtárgyak (transzformátorállomás, gáznyomás-szabályozó, átemelő stb.) részére az övezeti előírásoktól eltérő méretű önálló telek (földrészlet) kialakítható.

III.

Közlekedési területek előírásai

- A Károlyi Sándor út buszfordulóval növelt területét a szabályozási tervlap szerint kell biztosítani.

- A tervezett Szemléletformáló Központ telke a buszfordulót magában foglaló közterületről is megközelíthető.

IV.

Az M/XV/HU jelű építési övezet előírásai

- Építési telkenként maximum 40 db a szelektív hulladék gyűjtéséhez kapcsolódó mobil építmény egység helyezhető el.

- Az építési hely határát a II. fejezet (2) bekezdés és az OTÉK-ban rögzített elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó méreteinek figyelembe vételével kell meghatározni.

V.

Az E-TG/XV jelű építési övezet előírásai

- Az övezet területén új épület nem helyezhető el.

- Az övezetben a meglévő épületek felújíthatók, korszerűsíthetők, de nem bővíthetők, elbontásuk esetén új épület el nem helyezhető.