3. számú melléklet a 25/2000.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

SÍRHELY MÉRETEK:

Az I-es sírhely mérete járdával 150 x 250 cm, II-es sírhely mérete járdával 240 x 250 cm, sírok között fejtől 100 cm távolságot célszerű hagyni engedélyezett fásítás, stb. céljára, lábtól 150 cm szükséges a zavartalan forgalom, temetés bonyolítása érdekében, ide fa ültetése és pad elhelyezése tilos!

A temetési hely a sírhelyen belül (az ásandó sírnak) szélességét és hosszúságát úgy kell alakítani, hogy a koporsó leeresztése kellő biztonsággal megoldható legyen.

Mélysége: 200 cm, amit úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alja legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

a./	Építhető síremlék hosszúsága és szélessége:

| - egyes sírhelyre | 200 x 90 cm |
| --- | --- |
| - kettes sírhelyre | 200 x 180 cm |
| - hármas sírhelyre | 200 x 270 cm |
| - gyermek sírhelyre | 130 x 60 cm |

A síremlék méretek külső méretek. A síremlék mellé mindkét oldalra 30 – 30 cm, fejtől és lábtól 25- 25 cm szélességű járda építhető, ha ezen terület nem áll rendelkezésre, akkor a rendelkezésre álló terület (két sír közötti) megfelezendő.

b./	Sírbolt hosszúsága és szélessége külső méretek: - kettes:    260 x 150 cm     kettő

koporsós temetésre szolgál

- négyes:  260 x 250 cm    négy

koporsós temetésre szolgál

al- és felépítményből álló temetésre szolgáló építési engedély köteles temetkezési hely,

- sírbolt mélysége:    170 cm

Sírbolt köré legfeljebb 75 cm széles járda (szilárd burkolatú) építhető.

c./	Urnakriptának az alépítmény mérete: 60 x 60 x 60 cm.  Felépítménye  legfeljebb 80 x 80 cm, teljes mérete zuzalékolással, legalább 100 x 100 cm-nek kell lenni.

Urnakripták közötti távolság minden irányban célszerű, ha legalább 100 cm.

Kolumbárium fülke mérete: 30 x 30 x 30 cm, ami egy urna elhelyezésére szolgálhat, de kialakítható úgy is, hogy két urna kerüljön bele elhelyezésre, ekkor a mérete szélességben duplázódik.