## 2. melléklet a 7/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

## Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

| 1. | építési övezet jele | Beépítési mód | Legkisebb kialakítható telekterület | Legkisebb kialakítható telek szélessége (a telek homlokvonalán) | Telek megengedett legnagyobb beépítettsége | Épület megengedett legkisebb beépítési magassága | Épület megengedett legnagyobb beépítési magassága | Telek kialakítandó legkisebb zöldfelület mértéke | Egy tömegben megjelenő legnagyobb épület alapterület |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | m2 | m | % | m | m | % | m2 |
| 3. | Falusias lakóterületek |
| 4. | Lf-1 | oldalhatáron álló | 1200 | 18 | 20 | Ém: 3,5 | Ém: 4,5 | 40 | 400 |
| 5. | Vegyes területek - Településközponti területek |
| 6. | Vt-1 | K | 400 | - | 70 | Ém: 3,5 | Ém: 6,0 | 10 | - |
| 7. | Vt-2 | oldalhatáron álló | 250 | - | 50 | Ém: 3,5 | Ém: 4,5 | 30 | - |
| 8. | Vegyes területek - Intézményi terület |
| 9. | Vi | oldalhatáron álló | 2500 | 40 | 30 | Ém: 3,5 | Ém: 4,5 | 50 | - |
| 10. | Gazdasági területek - Kereskedelmi, szolgáltató terület |
| 11. | Gksz | szabadon álló | 5000 | 40 | 30 | Ém: 3,0 | Ém: 4,5 | 30 | - |
| 12. | Gazdasági területek - Ipari terület |
| 13. | Gip | szabadon álló | 2000 | 20 | 40 | Ém: 3,5 | Ém: 6,0 | 25 | - |
| 14. | Különleges, beépítésre szánt területek |
| 15. | K-Mü | szabadon álló | 2000 | 20 | 40 | Ém: 3,5 | Ém: 6,0 | 25 | - |
| 16. | Mezőgazdasági területek - Kertes mezőgazdasági terület |
| 17. | Mk | oldalhatáron álló | 1500 | 10 | 10%, de legfeljebb 150 m2 | - | Ém: 4,0 | 70 | - |
| 18. | Különleges, beépítésre nem szánt területek |
| 19. | Kb-T | szabadon álló | 7500 | 60 | 10 | Ém: 3,5 | Ém: 4,5 | 70 | - |
| 20. | Kb-Sp | szabadon álló | 5000 | 50 | 5 | - | Ém: 4,5 | 70 | - |
| 21. | Kb-Rek | szabadon álló | 5000 | - | 10 | - | Ém: 4,5 | 70 | - |
|  | K | kialakult |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ém | épületmagasság |  |  |  |  |  |  |