4. melléklet a 11/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 22/2005.(Xll.19.) Önkormányzati rendelethez

Telekalakítási és építési előírások településközpont vegyes területen (Vt)

9.1 A  „Vt-1”  jelű építési övezet.

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| 1.telekalakítás | nyeles telek nem alakítható ki |
| 2.legkisebb telekterület | 340 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 16 m |
| 4.beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 60% |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 3,50 m / 5,00 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a kialakult utcaképhez igazodjon) udvari épület esetében 2,00 m / 5,00 m |
| 7.legkisebb előkert | a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | 0 m |
| 10.legkisebb zöldfelület | 20% |
| 11.utcai kerítés | épített jellegű, tömör, legfeljebb 2,0 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

| B. Épületekre vonatkozó megkötések |
| --- |
| 1.tetőidom és hajlásszög | magastető 37-45 fok hajlásszöggel, a tetőidom formája a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 2.tetőhéjalás | hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy hódfarkú betoncserép |
| 3.homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| 4.épületszélesség | nincs megkötve |
| 5.utcai homlokzat | garázs az utcáról közvetlenül nem nyitható |

9.2 A  „Vt-2”  jelű építési övezet.

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| 1.telekalakítás | nyeles telek nem alakítható ki |
| 2.legkisebb telekterület | 650 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 14 m |
| 4.beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 60% |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 4,50 m / 5,50 m udvari épület esetében 2,00 m / 5,50 m |
| 7.legkisebb előkert | a Mátyás király utca felől 0 m, a Szent István utca felől a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | 0 m |
| 10.legkisebb zöldfelület | min. 20% |
| 11.utcai kerítés | épített jellegű, tömör, legfeljebb 2,0 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

| B. Épületekre vonatkozó megkötések |
| --- |
| 1.tetőidom és hajlásszög | magastető 37-45 fok hajlásszöggel, a tetőidom formája a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 2.tetőhéjalás | hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy hódfarkú betoncserép |
| 3.homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| 4.épületszélesség | nincs megkötve |
| 5.utcai homlokzat | garázs az utcáról közvetlenül nem nyitható |

9.3 A  „Vt-3”  jelű építési övezet.

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| 1.telekalakítás | nyeles telek nem alakítható ki |
| 2.legkisebb telekterület | 300 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 14 m |
| 4.beépítési mód | zártsorú (a történetileg kialakult beépítés védelme érdekében az épületek a zártsorú beépítési mód szabályai szerint épüljenek, de az 1456/7-1459 hrsz. ingatlanok déli telekhatára mentén min. 2,4 m széles sávot beépítetlenül kell hagyni) |
| 5.legnagyobb beépítettség | 70% |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 4,00 m / 5,00 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) udvari épület(szárny) esetében 2,00 m / 4,50 m |
| 7.legkisebb előkert | 0 m, az épületeket az utcai telekhatárra kell építeni |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | 0 m |
| 10.legkisebb zöldfelület | 20% |
| 11.közterületi kerítés | épített jellegű, tömör, legfeljebb 2,0 m magas kerítés építendő a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

| B. Épületekre vonatkozó megkötések |
| --- |
| 1.tetőidom és hajlásszög | magastető 37-45 fok hajlásszöggel, a tetőidom formája a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 2.tetőhéjalás | hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy hódfarkú betoncserép |
| 3.homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| 4.épületszélesség | utcafronttal párhuzamos épületszárny esetén legfeljebb 10 m, oldalhatárral párhuzamos épületszárny esetén legfeljebb 8 m |
| 5.utcai homlokzat | garázs az utcáról közvetlenül nem nyitható |

9.4 A  „Vt-4”  jelű építési övezet a városközpontban található telepszerű, többszintes lakóépületek számára

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| 1.telekalakítás | szabályozási terv szerint |
| 2.legkisebb telekterület | kialakult |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | kialakult |
| 4.beépítési mód | zártsorú |
| 5.legnagyobb beépítettség | a tömbtelekhez viszonyítva 50% |
| 6.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | kialakult nem növelhető utcai épület esetén 9,00 m / 12,00 m, udvari épület (garázs) esetén 3,00 m / 3,50 m |
| 7.legkisebb előkert | szabályozási terv szerint |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | szabályozási terv szerint, ennek hiányában az illeszkedés szabályai szerint |
| 10.legkisebb zöldfelület | 10% |

| B. Épületekre vonatkozó megkötések |
| --- |
| 1.lakóépületek bővítési lehetősége | A jelenleg lapostetős épületekre az építménymagasság növelése nélkül legfeljebb 35 fok hajlásszögű magastető építhető, a tetőtérben lakások alakíthatók ki. A tetőhéjalás hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy hódfarkú betoncserép legyen. |
| 2.garázsépítés lehetősége | A szabályozási terven jelölt építési helyen belül új garázssor építhető, vagy a meglévő bővíthető. Az egységes építészeti megformálású épületek 35-40 fok hajlásszögű magastetővel fedettek legyenek, hagyományos színezésű égetett agyagcserép héjalással. |
| 3.homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |

9.5 A  „Vt-5”  jelű építési övezet a városközpontban található telepszerű, többszintes lakóépületek számára

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| 1.legkisebb telekterület | kialakult |
| 2.legkisebb utcai telekszélesség | kialakult |
| 3.beépítési mód | szabadonálló |
| 4.legnagyobb beépítettség | 40% |
| 5.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | kialakult nem növelhető utcai épület esetén 6,00 m / 12,00 m, udvari épület (garázs) esetén 3,00 m / 3,50 m |
| 6.legkisebb előkert | kialakult |
| 7.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 8.legkisebb hátsókert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 9.legkisebb zöldfelület | 20% |

| B. Épületekre vonatkozó megkötések |
| --- |
| lakóépületek bővítési lehetősége | A jelenleg lapostetős épületekre az építménymagasság növelése nélkül legfeljebb 35 fok hajlásszögű magastető építhető, a tetőtérben lakások alakíthatók ki. A tetőhéjalás hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy hódfarkú betoncserép legyen. |
| garázsépítés lehetősége | Az övezeti előírások betartásával új garázssor építhető, vagy a meglévő bővíthető. Az egységes építészeti megformálású épületek 35-40 fok hajlásszögű magastetővel fedettek legyenek, hagyományos színezésű égetett agyagcserép héjalással. |
| homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |

9.6 A  „Vt-i1”  jelű építési övezet.

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| 1.legkisebb telekterület | 900 m2 |
| 2.legkisebb utcai telekszélesség | 18 m |
| 3.beépítési mód | szabadonálló |
| 4.legnagyobb beépítettség | 50%, oktatási létesítmény esetében 25% |
| 5.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 4,50 m / 5,50 m udvari épület esetében 3,00 m / 5,50 m |
| 6.legkisebb előkert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 7.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 8.legkisebb hátsókert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 9.legkisebb zöldfelület | 20% |
| 10.utcai kerítés | épített jellegű, legfeljebb 2,0 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

| B. Épületekre vonatkozó megkötések |
| --- |
| 1.tetőidom és hajlásszög | magastető 32-45 fok hajlásszöggel, a tetőidom formája a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 2.tetőhéjalás | hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy hódfarkú betoncserép |
| 3.homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| 4.épületszélesség | nincs megkötve |

9.7 A  „Vt-i2”  jelű építési övezet.

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| 1.legkisebb telekterület | 1500 m2 |
| 2.legkisebb utcai telekszélesség | 25 m |
| 3.beépítési mód | zártsorú |
| 4.legnagyobb beépítettség | 80% |
| 5.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 4,50 m / 5,50 m udvari épület esetében 3,00 m / 5,50 m |
| 6.legkisebb előkert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 7.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 8.legkisebb hátsókert | az illeszkedés szabályai szerint |
| 9.legkisebb zöldfelület | 10% |
| 10.utcai kerítés | épített jellegű, legfeljebb 2,0 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

| B. Épületekre vonatkozó megkötések |
| --- |
| 1.tetőidom és hajlásszög | magastető 32-45 fok hajlásszöggel, a tetőidom formája a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 2.tetőhéjalás | hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy hódfarkú betoncserép |
| 3.homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| 4.épületszélesség | nincs megkötve |

9.8 A  „Vt-i3”  jelű építési övezet piactér céljára

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| 1.legkisebb telekterület | 2000 m2 |
| 2.legkisebb utcai telekszélesség | 18 m |
| 3.beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 4.legnagyobb beépítettség | 25% |
| 5.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | 3,50 m / 4,50 m |
| 6.legkisebb előkert | építmény a szabályozási terven jelölt építési helyen belül helyezhető el, ennek hiányában az illeszkedés szabályai szerint |
| 7.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 8.legkisebb hátsókert | építmény a szabályozási terven jelölt építési helyen belül helyezhető el, ennek hiányában az illeszkedés szabályai szerint |
| 9.legkisebb zöldfelület | 20% |

| B. Épületekre vonatkozó megkötések |
| --- |
| 1.tetőidom és hajlásszög | magastető 35-45 fok hajlásszöggel, a fő tetőgerinc az épület hosszoldalával párhuzamos legyen |
| 2.tetőhéjalás | hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy hódfarkú betoncserép |
| 3.homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| 4.épületszélesség | legfeljebb 7,0 m |

9.9 A  „Vt-i4”  jelű építési övezet (Bem utcai pavilonsor)

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| 1.legkisebb telekterület | kialakult (72 m2) |
| 2.legkisebb utcai telekszélesség | 5,50 m |
| 3.beépítési mód | szabadonálló |
| 4.legnagyobb beépítettség | 40% |
| 5.legkisebb/legnagyobb építménymagasság | 3,00 m / 3,50 m |
| 6.legkisebb előkert | 0 m |
| 7.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 8.legkisebb hátsókert | 2 m |
| 9.legkisebb zöldfelület | 30% |
| 10.utcai kerítés | épített jellegű, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építhető a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

| B. Épületekre vonatkozó megkötések |
| --- |
| 1.tetőidom és hajlásszög | magastető 35-45 fok hajlásszöggel, a fő tetőgerinc az utcafrontra merőleges legyen |
| 2.tetőhéjalás | hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy a színében és felületében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag |
| 3.homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| 4.épületszélesség | legfeljebb 8,0 m |

9.10 A „Vt-M” jelű építési övezetbe a város országos védettségű épületei tartoznak (Vár, Ferences templom és kolostor).

1.Az építési övezetbe az épület országos védettségéhez igazodó, közcélú, elsősorban idegenforgalmat vonzó funkció telepítendő.

2.Az építési övezetben telekalakítás és építés a külön jogszabályok szerint történhet.