## 1. melléklet a 7/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Beépítésre szánt területek építési övezeti előírásai

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet | Az építési telekre meghatározandó |
| 2 | Jele | Beépítés módja | Megengedett legnagyobb beépítettség (%) | Megengedett legnagyobb beépítési magasság (m) | Legkisebb Zöldfelület (%) | Kialakítandó legkisebb építési telek mérete |
|  |  |  |  |  |  | terület | szélesség | mélység |
| 3 | Lakóterület |
| 4 | Lf-1 | O | 30 | 5,5 | 40 | 550 | 16 | 30 |
| 5 | Lf-2 | O | 30 | 5,5 | 40 | 800 | 16 | 40 |
| 6 | Lf-3 | 0 | 30 | 5,5 | 40 | 700 | 16 | 40 |
| 7 | Vegyes terület |
| 8 | Vt-1 | A | 30 | 5,5 | 20 | 600 | 16 | - |
| 9 | Gazdasági terület |
| 10 | Gksz | SZ | 50 | 7,5* | 20 | 1000 | 25 | 25 |
| 11 | Ga | SZ | 50 | 5,5 | 30 | 1000 | - | - |
| 12 | Különleges beépítésre szánt terület |
| 13 | Kpi | A | A | 3 | A | A | - | - |
| 14 | Kmg | SZ | 40 | 4,5 | 25 | 1000 | 40 | 50 |

* Technológiai jellegű építmények kivételével

SZ: szabadon álló beépítési mód

O: oldalhatáron álló beépítési mód

A: adottságtól függő beépítési mód és építési használati határérték